SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część III – Sito bębnowe.

- Postanowienia ogólne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego mobilnego sita do kompostu.

Maszyna zbudowana na podwoziu kołowym, co najmniej dwuosiowym, umożliwiającym poruszanie po drogach publicznych, wyposażonym w system ABS, łączonym do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego, wyposażona w oświetlenie drogowe.

Urządzenie nie może być prototypem i musi pochodzić z seryjnej produkcji dla Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie oraz zapewnienie obsługi serwisowej oraz szkolenie personelu.

- Specyfikacja sprzętu

  - Dane techniczne:

    - Wydajność przesiewania: > 70 m3/h

    - Komora wprowadzająca:

- Pojemność min 4.5 m3,

- Szerokość zasypowa: min 3400 mm,

- Wysokość zasypowa: max. 3000 mm,

- Płynna regulacja prędkości przesuwu taśmy wprowadzającej,

- Przenośnik ułożony w komorze wprowadzającej wyposażony w automatyczne, mechaniczne prowadzenie taśmy w osi maszyny,

    - Bęben przesiewacza (sita):

- Długość co najmniej 4500 mm,

- Średnica co najmniej 1800 mm,

- Liczba dostarczonych bębnów wraz z maszyną: jeden,

- Wielkość oczka w bębnie 20 x 20 mm,

- Kształt oczek: kwadratowe,

- Poszycie bębna: wykonywany z jednolitego płaszcza stalowego,

- Grubość poszycia bębna: min 8 mm,

- Prędkość obrotowa bębna: możliwość płynnej regulacji obrotów,

- Wyposażony w lemiesze prowadzące umieszczone wewnątrz bębna zapewniające łatwe prowadzenie materiału,

- Napęd na bęben realizowany za pomocą przekładni zębatej,

- Czas wymiany bębna na inny max 30 min,

- Bęben umieszczony na rolkach trudnościeralnych

    - Silnik wysokoprężny służący do napędu maszyny:

- Moc: max. 70 kW,

- Spełniający normy emisji spalin EUROMOT IIIA lub wyższą,

- Silnik wysokoprężny o ekonomicznej charakterystyce pracy – średnie zużycie paliwa (liczone przez osiem godzin) maksymalnie 7 l/h,

- Wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 250 litrów zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych,

- Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy przed uruchomieniem,

- Silnik wraz z pompami hydraulicznymi, zbiornikiem oleju hydraulicznego zabudowany na wspólnej ruchomej platformie umożliwiającej wysunięcie z korpusu maszyny w celu uzyskania swobodnego dostępu do punktów serwisowych.

    - Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową:

- Szerokość: min. 800 mm,

- Długość: min. 5000 mm,

- Taśma gumowa z zabierakami,

- Wysokość wyładunku regulowana min. 2500 mm,

    - Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową:

- Szerokość min.800 mm,

- Długość: min. 5000 mm,

- Taśma gumowa z zabierakami,

- Wysokość wyładunku regulowana min. 2500 mm,

    - Wyposażenie:

- Centralne listwy smarownicze,

- Szczotka czyszcząca bęben przesiewacza podnoszona i opuszczana hydraulicznie lub mechanicznie,

- Sterowanie podstawowymi funkcjami napędzanymi hydraulicznie jak np. rozkładanie i składanie przenośników, włączanie i wyłączanie posuwu przenośników za pomocą elektrozaworów,

- Przenośniki odprowadzające frakcję nadsitową oraz podsitową, rozkładane oraz składane hydraulicznie,

- Specjalny adapter kulowy zakładany na koniec dyszla w celu przemieszczania maszyny po placu kompostowym przy pomocy np. ładowarki,

- Zabezpieczenie komory przesiewającej, poprzez czujniki uniemożliwiające pracę maszyny w przypadku gdy którekolwiek z drzwi bocznych komory będą otwarte,

- Wyposażenie w komplet niezbędnych narzędzi,

- Przednie podpory podnoszone i opuszczane mechanicznie lub hydraulicznie

  - WARUNKI SERWISU I GWARANCJI:

- Bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji na min. 24 miesiące bez limitu kilometrów/roboczogodzin wraz z kosztem transportu do serwisu lub autoryzowanego punktu naprawy.

  - ZESTAW MUSI POSIADAĆ:

- Pełną instrukcję obsługi w języku polskim.

- Niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające urządzenie do użytkowania, niezbędną dokumentację w języku polskim i pozwolenia określone prawem dla eksploatacji

- Świadectwo zgodności CE.

  - DODATKOWE CZYNNOŚCI:

- Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania pojazdu.