SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część II – Przerzucarka boczna pryzm kompostowych z nośnikiem – ciągnik rolniczy.

- Postanowienia ogólne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego zestawu przerzucarka boczna do pryzm kompostowych wraz z nośnikiem (ciągnikiem rolniczym) dla Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie oraz zapewnienie obsługi serwisowej oraz szkolenie personelu.

- Specyfikacja sprzętu

  - Boczna przerzucarka pryzm kompostowych z nośnikiem

    - Charakterystyka:

- Fabrycznie nowa boczna przerzucarka pryzm kompostowych i fabrycznie nowy nośnik do przerzucarki – ciągnik rolniczy (rok. produkcji 2015),

- Urządzenie montowane do ciągnika za pomocą trzy punktowego układu zaczepowego TUZ z możliwością jego szybkiego demontażu,

- Czas montażu i demontażu nie może przekraczać 30 minut,

- Urządzenie ciągnięte przez ciągnik w pryzmę trapezową, skąd materiał przerzucany jest za pomocą przenośnika taśmowego na pryzmę boczną,

- Masa urządzenia gotowego do pracy 4,0 Mg- 5Mg,

- Wydajność urządzenia: min. 300m3/h

- Wysokość układanej pryzmy: min 2,3 m- napęd przerzucarki realizowany za pomocą  WOM z ciągnika,

- Główne wymiary – pozycja pracy: szerokość: 5000mm – 6000mm, długość: 2000mm-3000mm, wysokość: max. 3500mm,

- Główne wymiary pozycja transportowa: szerokość: 3000mm-6000mm, długość: 2000mm-3000mm, wysokość max. 3200mm,

- Elementy robocze:

- zbieranie materiału za pomocą dysków frezujących krawędź pryzmy lub wirnika ułożonego wzdłuż szerokości pryzmy,

- każdy z dysków lub wał musi być wyposażony w zabieraki materiału,

- zabieraki wykonane z materiału o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie,

- szerokość robocza przerzucanego materiału z pryzmy: min. 400 mm,

- Boczny taśmociąg wyładowczy:

- szerokość: 800mm-1200mm,

- prędkość przesuwu: min. 6,5 m/s,

- wysokość podawania materiału min. 2400 mm,

- napęd mechaniczny podawany z WOM.

- Przerzucarka musi mieć wymienny lemiesz dolny, do zbierania materiału z posadzki,

- Urządzenie wyposażone w rolkę umieszczoną na końcu taśmociągu wyładowczego, celem ograniczenia i sterowania kierunkiem strumienia przerzucanego materiału,

- Wysokość pracy rolki regulowana hydraulicznie,

- Napęd rolki hydrauliczny,

  - Nośnik – ciągnik rolniczy wyposażony w:

- ładowacz czołowy z łyżką do materiałów sypkich oraz widły do palet funkcjonalne z ciągnikiem,

- ładowacz czołowy o udźwigu  min. 1600 kg i wysokości podnoszenia min. 3000 mm,

- łyżkę do materiałów sypkich o pojemności min. 1,45 m3 i szerokości min.2500 mm,

- moc na wałku WOM: 150-170 KM,

- biegi pełzające w zakresie min.: od 0,20 km/h do max,

- napęd na cztery koła,

- zbiornik paliwa: min. 200 l,

- instalacja pneumatyczna,

- instalacja hamulców pneumatycznych,

- maksymalny udźwig tylnego TUZ-a: 5000 kg,

- zawory hydrauliczne ciśnienia z tyłu: min. 4 pary gniazd,

- wieszaki tylnego TUZ-a w wykonaniu wzmocnionym, kat. 3

- amortyzowana kabina operatora,

- kabinowy filtr powietrza,

- tempomat,

- reflektory robocze przednie,

- fotel operatora amortyzowany wyposażony w pas bezpieczeństwa,

- przednia szyba hartowana,

- klimatyzacja manualna,

- wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem,

Dodatkowe wymagania i wyposażenie nośnika:

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- katalog części,

- skrzynia narzędziowa,

- lampa migowa ostrzegawcza koloru pomarańczowego,

- dźwiękowy sygnał ostrzegawczy cofania,

- trójkąt ostrzegawczy,

- gaśnica,

- apteczka.

- Pozostałe wymagania:

- boczna przerzucarka pryzm kompostowych i nośnik – ciągnik rolniczy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2015 r. i nie mogą być prototypami,

- boczna przerzucarka pryzm kompostowych i nośnik muszą być przygotowane do eksploatacji i posiadać wszelkie wymagane przez prawo zaświadczenia i certyfikaty ( np. takie jak Certyfikat Unii Europejskiej CE) dopuszczające do obrotu i użytkowania zgodnie z wymogami Zamawiającego.

  - WARUNKI SERWISU I GWARANCJI:

- Bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji na całość, na min. 24 miesiące bez limitu kilometrów/roboczogodzin wraz z kosztem transportu do serwisu lub autoryzowanego punktu naprawy.

  - ZESTAW MUSI POSIADAĆ:

- Pełną instrukcję obsługi w języku polskim.

- Świadectwo homologacji ważne w dniu składnia oferty.

- Niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające ciągnik do użytkowania, niezbędną dokumentację w języku polskim i pozwolenia określone prawem dla eksploatacji

- Dokumentacja umożliwiająca rejestrację pojazdu (homologacja lub świadectwo badania jednostkowego).

- Ubezpieczenie OC dla ciągnika okres 12 miesięcy.

  - DODATKOWE CZYNNOŚCI:

- Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania pojazdu.