SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I – Samochód asenizacyjny

- Postanowienia ogólne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową i cysterną asenizacyjną w systemie hakowym dla Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie oraz zapewnienie obsługi serwisowej oraz szkolenie personelu.

- Specyfikacja sprzętu

  - Dane techniczne podwozia:

    - Podwozie czteroosiowe z napędem 8x4.

    - Dopuszczalna masa całkowita min 31 ton.

    - Ładowność administracyjna min 19 ton

    - Podwozie fabrycznie nowe – rok produkcji 2015.

    - Rozstaw osi 1-4 w przedziale 5000-5400mm.

    - Silnik:

- wysokoprężny min. 215 kW, typu Common-Rail,

- silnik spełniający normy emisji spalin min. EURO 5,

- pojemność silnika max. 7 litrów,

- maksymalny moment obrotowy silnika min. 1100 Nm,

- skrzynia biegów manualna,

- wzmocniona tarcza sprzęgła,

- podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody,

- płomieniowe urządzenie rozruchowe,

- ogranicznik prędkości do 90 km/h.

    - Oś przednia:

- stabilizator osi przedniej,

- przednie zawieszenie resory paraboliczne min. 6 ton,

- przedni zderzak w kolorze kabiny,

- konstrukcja średniej wysokości zapewniająca dolny prześwit min. 260 mm.

    - Osie tylne:

- tylna oś podwójna,

- stabilizatory na tylnych osiach,

- tylne zawieszenie na resorach parabolicznych min. 2 x 9 ton,

- blokada międzyosiowa napędowych osi tylnych,

- blokada kołowa (ostra) napędowych osi tylnych.

    - Fabryczna przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów do napędu zabudowy hakowej oraz podłączenie do urządzeń zabudowy wozu asenizacyjnego.

    - Układ hamulcowy:

- układ hamulcowy z systemem ABS,

- hamulec silnikowy klapowy na wydechu,

- osuszacz powietrza podgrzewany z wymiennym filtrem.

    - Układ kierowniczy:

- układ kierowniczy ze wspomaganiem,

- koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem,

- immobilizer.

    - Układ elektryczny:

- dwa akumulatory min. 175Ah,

- mechaniczny wyłącznik akumulatorów,

- akustyczny sygnał ostrzegawczy włączonego biegu wstecznego,

- gniazdo 12V w kabinie pojazdu.

    - Oświetlenie:

- oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,

- dwa reflektory robocze z tyłu kabiny,

- przednie światła przeciwmgłowe

- Plafon świetlny na dachu kabiny (tzw. koguty) lub dwie pomarańczowe, obrotowe lub błyskowe lampy ostrzegawcze na dachu kabiny.

    - Zbiornik paliwa min. 210 litrów z zamykanym korkiem

    - Koła:

- rozmiar 22,5 cala z oponami minimum 315/70R,

- tarcze kół 10-otworowe,

- 2 kliny pod koła,

    - Kabina:

- kabina krótka, dwumiejscowa w kolorze białym RAL 9016 lub zbliżonym,

- tylna ściana kabiny z oknami,

- klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatury,

- komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,

- lusterka wsteczne ogrzewane; ilość zgodna z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,

- komputer pokładowy,

- tachograf cyfrowy,

- dach otwierany mechanicznie,

- odblaskowe okleiny konturowe,

- uchylny zderzak tylny (odbojnik tylny),

- pełnowymiarowe koło zapasowe,

- pełne wyposażenie kabiny wymagane przepisami Prawo o ruchu drogowym (gaśnica 2 kg, apteczka, kamizelka odblaskowa, 2 x trójkąt ostrzegawczy, przewód do pompowania kół – 5m, zestaw podstawowych narzędzi),

- radio z CD,

- dywaniki gumowe.

  - Dane techniczne zabudowy hakowej:

- nominalna moc załadunkowa min. 20 t,

- przystosowana do współpracy z kontenerami o długości 4200-6100mm,

- teleskopowane ramię główne,

- długość zabudowy 4900-5300mm,

- wysokość haka 1570mm (wg std. DIN 30722),

- hydrauliczna blokada kontenera,

- pneumatyczny system sterowania funkcjami roboczymi,

- sterowanie z zewnątrz i z kabiny kierowcy,

- pompa hydrauliczna o wydajności min. 80l/min,

- pompa hydrauliczna i urządzenie hakowe jednej marki

- zbiornik oleju min 100 l wyposażony w filtr powrotny oraz wskaźnik poziomu oleju,

- blokada tylnego zawieszenia: siłowniki blokujące resory,

- zamki hydrauliczne zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem ładunku w przypadku jego uszkodzenia lub przeciążenia,

- konstrukcja stalowa, malowana podkładowo farbą epoksydową oraz nawierzchniową farbą poliuretanową w kolorze czarnym,

- funkcja przyśpieszonego wyładunku pustego kontenera;

- konstrukcja urządzenia hakowego umożliwiająca jego montaż do podwozia bez użycia spawów,

- układ sześciu rolek prowadzących kontener, minimalizujący tarcie oraz zużywanie się ramy kontenera oraz ramy urządzenia hakowego;

- zaczep hakowy wykonany ze stali o niskiej ścieralności;

- zintegrowany (DIN) panel informacyjny, wyposażony w świetlną informacje o najważniejszych funkcjach urządzenia (w tym: położeniu blokady kontenera, ramienia głównego oraz blokady zawieszenia);

- dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami CE;

- dokumentacja Urzędu Dozoru Technicznego.

  - Dane techniczne cysterny

    - BUDOWA

- zbiornik stalowy o pojemności 14 - 16 m³ osadzony na ramie, przystosowany do obsługi przez pojazd typu „hakowiec”

- cynkowany ogniowo,

- na przedniej dennicy szklane wzierniki,

- kontener wykonany w wersji z dnem tylnym zamkniętym na stałe,

- na tylnej dennicy zasuwa sterowana ręcznie,

- kontener wyposażony w kompresor napędzany hydraulicznie oraz wąż ssący z koszem min. 6 m.

- zbiornik napełniany przez zasysanie w wyniku próżni wytworzonej przez kompresor, a opróżniany przez nadciśnienie wytworzone w zbiorniku.

    - Cysterna asenizacyjna z wyposażeniem w:

- kompresor z napędem hydraulicznym,

- wąż ssący 4” o długości min. 6 m z koszem,

- tłumik - odzyskiwacz oleju,

- zawór pływakowy,

- zbiornik przelewowy,

- wzierniki szklane,

- bezpiecznik nadmiarowy,

- właz górny Ø 200 mm nalewowy i Ø 600 do czyszczenia,

- drabinka,

- manowakuometr,

- dno stałe z tylnym włazem do czyszczenia Ø 600,

- króciec boczny zaślepiony po obu stronach zbiornika.

  - WARUNKI SERWISU I GWARANCJI:

- Bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji na pojazd z zabudową na min. 24 miesiące bez limitu kilometrów wraz z kosztem holowania do serwisu lub autoryzowanego punktu naprawy.

  - POJAZD MUSI POSIADAĆ:

- Pełną instrukcję obsługi w języku polskim.

- Świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu ważne w dniu składnia oferty.

- Niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające samochód do użytkowania, niezbędną dokumentację w języku polskim i pozwolenia określone prawem dla eksploatacji

- Dokumentacja umożliwiająca rejestrację pojazdu (homologacja lub świadectwo badania jednostkowego).

- Ubezpieczenie OC i AC na okres 12 miesięcy.

  - DODATKOWE CZYNNOŚCI:

- Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania pojazdu.