Jan  Turowski    66-415 Kłodawa                                                                            tel. (0-95) 73-11-441 (kom.609226928)

NIP 599-188-79-97                                  REG.210628693

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REKULTYWACJA KWATERY 1A SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W M. DŁUGOSZYN GMINA SULĘCIN”

INWESTOR: Celowy Związek Gmin CZG 12 z siedzibą

Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin.

SPORZĄDZIŁ :    mgr inż. Jan Turowski

upr. bud.. 35/87/GW

Gorzów Wlkp. kwiecień 2015

SPIS  TREŚCI

Strona

I. B.00.00.00. Specyfikacja  techniczna  -  część  ogólna					3

1. CZĘŚĆ  OGÓLNA										4

1.1. Nazwa  zadania  i  zamawiającego							4

1.2. Przedmiot  i  zakres  robót								4

1.3. Organizacja  robót  i  przekazanie  terenu  budowy					4

1.4. Zabezpieczenie   interesów  osób  trzecich						5

1.5. Warunki  bezpieczeństwa, ochrona   przeciwpożarowa, ochrona			5

środowiska

1.6. Zagospodarowanie placu  budowy							6

1.7. Nazwy  i  kody:  grup  robót, klas  robót  i  kategorii  robót				6

1.8. Określenia  podstawowe								6

2. WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW

I  WYROBÓW  BUDOWLANYCH								8

2.1. Wymagania  ogólne									8

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA

ROBÓT  BUDOWLANYCH									9

3.1. Wymagania  ogólne									9

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU					9

4.1. Wymagania  ogólne									9

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH										9

5.1.  Zasady  ogólne									9

5.2. Projekt  organizacji  budowy								10

6. KONTROLA  JAKOŚCI, BADANIA  WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCH			10

6.1. Zasady  kontroli  jakości  robót							10

6.2. Pobieranie  próbek, badania  i  pomiary						10

6.3. Dokumenty  budowy									11

6.4. Sposób  prowadzenia  dziennika  budowy						11

7. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OBMIARU  I  PRZEDMIARU  ROBÓT				12

8. ODBIORY  ROBÓT  BUDOWLANYCH							12

8.1. Rodzaje  odbiorów  robót								12

8.2. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu					13

8.3. Odbiór  częściowy									13

8.4. Odbiór  końcowy									13

8.5. Dokumenty  do  odbioru  końcowego						             13

8.6. Odbiór  pogwarancyjny								14

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI									14

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA								15

10.1. Dokumentacja  projektowa								15

10.2. Zestawienie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych				15

10.3. Przepisy  związane									16

II. Szczegółowa  specyfikacja  techniczna							17

B.01.00.00. Roboty  ziemne    						                      18÷23

III. Szczegółowa  specyfikacja  techniczna							24

B.02.00.00.  Odgazowanie kwatery,                                                             	      	          25÷32

IV. Szczegółowa  specyfikacja  techniczna							33

E.03.00.00.  Instalacje elektryczne,                                                             	      	          34÷46

I. B.00.00.00

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

- część  ogólna

Autor  specyfikacji:   mgr  inż. Jan  Turowski

Gorzów Wlkp., kwiecień  2015 r.

1. CZĘŚĆ  OGÓLNA

1.1. Nazwa  zadania  i   adres  nadany  przez  Zamawiającego

„Rekultywacja Kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gm. Sulęcin”.

Zamawiający: Celowy Związek Gmin CZG 12 z siedzibą

Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin.

Głównym zadaniem zabezpieczenia składowiska w Długoszynie jest ograniczenie ilości wód opadowych mogących infiltrować w głąb złoża odpadów. Prawidłowe zabezpieczenie wyeliminuje powstawanie odcieków.

Kwatera 1A posiada decyzję wyrażającą zgodę n zamknięcie składowiska, która określa sposób rekultywacji kwatery.

1.2. Przedmiot  i  zakres  robót

Przedmiotem   niniejszej  części  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  wspólne  dla  całego   zadania  punkt  1.1. dotyczące wykonania

i odbioru robót.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST)  wraz  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu

i  realizacji  robót  wymienionych  w  p. 1.1.

Zestawienie obiektów  i  robót  objętych  specyfikacją  techniczną  (ST)  oraz  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  (SST):

- I -   Roboty  ziemne,

- II – Roboty związane z odgazowaniem kwatery

- II -  Roboty elektryczne

1.3. Organizacja  robót  i  przekazanie  terenu  budowy

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania, zgodność

z  dokumentacją  projektową, SST  i  poleceniami  inspektora  nadzoru.

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  na  zasadach  i  w  terminie  określonym  w  umowie  (kontrakcie)  o  wykonanie  robót.

Zamawiający  wskaże  oznaczone  na  planie  sytuacyjno - wysokościowym  instalacje, urządzenia  podziemne  i  nadziemne  oraz  repery  geodezyjne, przekaże  dziennik  budowy, dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  SST  (lub  wg  umowy).

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót. Uszkodzone punkty pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny  koszt.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  z  „Ogólnych  warunków  umowy”.

Wykonawca nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentacji  lecz   powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru  lub  Zamawiającego, który  winien  odpowiednio  się  do  nich  ustosunkować.

W  przypadku  stwierdzenia   rozbieżności  podane  na  rysunkach  wielkości  liczbowe  wymiarów  są  ważniejsze  od  odczytu  ze  skali  rysunków.

W  przypadku, gdy  wykonane  roboty  lub  dostarczone  materiały  nie  będą  zgodne

z  dokumentacją  projektową  lub  specyfikacją  techniczną  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli, to  takie  materiały  zostaną  usunięte  z  terenu  robót, a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy.

1.4. Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich

Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  ochronę  własności  publicznej

i  prywatnej  w  obrębie  robót  i tras  transportu,  a  w  szczególności:

▪   ochronę  instalacji  i  urządzeń  na  powierzchni  terenu  i  podziemnych,

▪   ochronę  działek  gruntów  nie  będących  własnością  inwestora,

▪   wycinka  drzew  tylko  wg  zasad  odpowiedniego  zezwolenia,

▪   lokalizacja  słupów  granicznych  nie  może  ulec  zmianie.

O  fakcie  przypadkowej  szkody  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  właściciela  instalacji  oraz  usunie  uszkodzenia  na  własny  koszt  wg  odrębnego   porozumienia.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  w  stałej  czystości  dróg  publicznych,

ograniczeń  obciążenia  na  oś  pojazdu,  wg  warunków  uzgodnienia  z  Zarządem  Dróg.

Drogi  gruntowe  muszą  być  stale  zdatne  do  użytku  dla  innych  użytkowników,  nie obciążane  nadmiernie, ewentualnie  poprawiane  na  własny  koszt - poza  odcinkami  na  koszt  Inwestora  ustalonymi  w  dokumentacji.

1.5.  Warunki  bezpieczeństwa, ochrona  przeciwpożarowa,  ochrona  środowiska

Podczas  realizacji  wszystkich  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bhp  a  w  szczególności:

a/   Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26.09.1997r.  w  sprawie

ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz. U. Nr  169, poz. 1650)

b/   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003r.  w  sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania   robót  budowlanych

(Dz. U. nr  47 poz. 401)

c/   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia  (Dz. U. Nr  120, poz. 1126)

d/   Ustawa  z  dnia  24.08.1991r.  o  ochronie   przeciwpożarowej  (Dz. U. Nr  147  poz. 1229

jednolity  tekst  z  2002r.)

e/   Ustawa  z  dnia  27.04.2001r. Prawo  ochrony  środowiska  (dz. U. Nr  62  poz. 627

z  późn. zmianami).

Na  podstawie  opracowania  pt. „Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia” - zał. do  dokumentacji  projektowej. Wykonawca przed rozpoczęciem  robót  opracuje  tak  zwany  „Plan  BIOZ”  punkt  „C”  wyżej  wymienionych  przepisów  i  będzie  przestrzegał  jego  realizacji,  chyba, że  zostanie  z  tego  zwolniony  w  umowie.

W  okresie  budowy   Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszelkich  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska.

Szczególne środki ostrożności i  zabezpieczenia  zastosuje  przed  możliwością  zanieczyszczenia  wód  substancjami  toksycznymi: paliwa, oleje  i  smary  pochodzące  od  używanego  sprzętu  i  transportu. Wykonawca  będzie  unikał  nadmiernego  hałasu, uciążliwego  dla  potoczenia.

Ochrona  przeciwpożarowa  będzie  polegać  między  innymi  na  utrzymywaniu  sprawnego  sprzętu  p. poż. na  terenie  placu  budowy, przy  jednostkach  sprzętowych  i  transportowych.

Materiały  łatwopalne  będą  składane  zgodnie  z  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.

Wykonawca  będzie  ponosił  odpowiedzialność  za  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy.

Uznaje  się, że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych

w punkcie 1.5. nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń przed kradzieżą  lub  dewastacją, aż  do  daty  odbioru  końcowego  i  likwidacji  budowy.

1.6. Zagospodarowanie  placu  budowy

Projekt wykonawczy robót i przedmiar robót nie przewiduje ponoszenia nakładów  finansowych  przez  Inwestora  na  urządzenie  placu  budowy  a  w  szczególności  na  doprowadzenie  do  placu: wody, energii  elektrycznej.

Zatem  większość  materiałów  budowlanych  będzie  dostarczana  z  wytwórni  bezpośrednio  do  miejsca  wbudowania  (jako  wariant  I).

Wykonawca, który  wygra  przetarg  i  nie  będzie  posiadał  bazy  produkcyjnej  w  pobliżu  budowy  opracuje  projekt  zagospodarowania   placu  budowy - część  opisową  i  graficzną

i  uzyska  jego  akceptację  przez  Zamawiającego  (wariant  II) - chyba, że  zostanie  zwolniony  z  tego  w  umowie.

W  tym  przypadku  Wykonawca  zobowiązany  jest  do:

►  ogrodzenia  i  ochrony  placu  budowy,

►  właściwego  składowania  materiałów  i  elementów   budowlanych, zgodnie  z  PN,

instrukcjami  wytwórców, np. pod  zadaszeniem,

►  wydzielenie  miejsc  postoju  i  przechowywania: sprzętu, transportu, sprzętu  drobnego,

narzędzi  pracy, stanowiska  p. poż. drogi  przejazdowe  itp.

►  zapewnienia  dostępu  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru,

►  przestrzegania  przepisów  bhp  i  p. poż. oświetlenie,

►  usytuowania  budynków  tymczasowych  np. barakowozy,

►  ewentualna  produkcja  pomocnicza: kołki.

1.7.  Nazwy  i  kody: grup  robót, klas  robót  i  kategorii  robót

- Roboty  ziemne kod  CPV  45220000-5

- Roboty rekultywacyjne kod CPV 45112320-4

- Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów kod CPV 45222110-3

- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów - CPV 45200000 - 9

- Roboty elektryczne  CPV 45314300-4 Kładzenie kabli

1.8. Określenia  podstawowe

- Certyfikat  zgodności - jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą,  potwierdzający, że  wyrób  i  proces jego  wytwarzania  są  zgodne

ze zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną.

- Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela, stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność, że  wyrób  jest  zgodny  ze  zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną.

- Dokumentacja  projektowa - służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych, dla  których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę - składa  się  w  szczególności  z:   projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych, przedmiarów  robót  i  informacji   dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (jeżeli  tak  wynika  z  Ustawy  Prawo  budowlane).

- Dokumentacja  powykonawcza  budowy - składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  naniesionymi   zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym  dokonanymi

w  trakcie  wykonania  robót, a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej

oraz  wszelkich  innych  dokumentów  budowy.

- Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu - uporządkowany  zbiór   danych  przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  także  informacje  o  podmiotach  władających  siecią.

- Geodezyjne  czynności  w  budownictwie  - polegają  m.in. na:

a/   geodezyjnym  wytyczeniu  obiektów  budowlanych  w  terenie  i  utrwalenie  na

gruncie  głównych  osi  naziemnych  i  podziemnych  oraz  charakterystycznych

punktów  i  punktów  wysokościowych  (reperów),

b/  geodezyjnej  obsłudze  budowy  i  montażu  obiektu  budowlanego,

c/   geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  obiektów  budowlanych  lub

elementów  ulegających  zakryciu,

d/  inne  czynności.

- Grupy, klasy, kategorie  robót - należy  przez  to  rozumieć  grupy, klasy, kategorie  określone  w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5.11.2002r. (CPV).

- Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  - osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca

samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie, której  inwestor  powierza  nadzór

nad   budową  obiektu  budowlanego. Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na

budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót, bierze

udział  w  sprawdzeniach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających, badaniu

i  odbiorze  instalacji, jak  również  przy  odbiorze  gotowego  obiektu.

- Normy  europejskie - oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”, zgodnie   z  ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji.

- Obmiar  robót  -  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych, dokonywany  w  celu  weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót, albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem.

- Odbiór  częściowy  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  zakryciu

i  zanikających, a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji  i  urządzeń

technicznych. Odbiorem  częściowym   nazywa  się   także  odbiór  części  obiektu

budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania, przed

zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego, który  jest  traktowany  jako

„odbiór  końcowy”.

- Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  -  formalna  nazwa  czynności, zwanych  „odbiorem  końcowym”, polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  wykonawcy   gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach   zawodowych, wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będącą  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie. Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu   zakończenia  robót  budowlanych, łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy

i  terenów  przyległych  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji

powykonawczej.

- Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania, ze  szczegółowym  opisem   lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis, oraz  wskazanie

szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,

z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych.

- Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  budowlanych, stworzony  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika   uzupełniającego.

Obowiązuje  we wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003  stosowania  kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE, stało  się  obowiązkowe  z  dniem   20  grudnia  2003r. Polskie  Prawo  Zamówień  Publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  od  dnia  akcesji  Polski  do  UE, tzn. od  1  maja  2004r.

- Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów

o  wyrobach  budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania, wmontowania,

zainstalowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, jako  pojedynczy  lub

zestaw  wyrobów  do  stosowania, w  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość

użytkową.

- Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona

do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu    sprawach  realizacji

kontraktu, ponosząca   ustawową  odpowiedzialność  za  prowadzoną  budowę.

2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW  I  WYROBÓW

BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania  ogólne

Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  do  stosowania  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  spełnienie  wymagań  podstawowych, określonych  w  art. 5  ust. 1  pkt. 1  ustawy  Prawo  budowlane - dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie, a  także  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  (SST).

Wykonawca  robót  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegółowe  informacje  o  źródle  produkcji, zakupu  wyrobów  budowlanych  i  materiałów,

a  w  szczególności  dopuści  do  użycia  tylko  te, które  mają:

- właściwe  oznakowania,

- certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,

- certyfikat  zgodności,

- deklarację  zgodności  z  Polską  Normą,

- świadectwa  badań  laboratoryjnych  (atesty),

- aprobaty  techniczne,

- oświadczenia  dotyczące  wyrobów  jednostkowo  zastosowanych.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych

w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  (SST)  w  celu  udokumentowania , że  materiały  spełniają  wymagania  w  czasie  postępu  robót.

Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  wszystkie  wymagane  dokumenty  pozwalające  na  korzystanie  z  materiałów  miejscowych  oraz  określające  parametry  techniczne  (darnina, kołki, faszyna, ziemia  do  nasypów).

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  właściwe  składowanie  i  zabezpieczenie  materiałów  przed  zniszczeniem  i  kradzieżą  oraz  udostępnienie  ich  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.

Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  materiał  nie  może  być  później   zmieniony  bez  jego  zgody.

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA

ROBÓT  BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania  ogólne

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu, który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  robót. Powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  w  SST  lub   projekcie  organizacji  robót, zaakceptowanym  przez  Zamawiającego  -  Inspektora  nadzoru.

Liczba  i  wydajność   sprzętu  będzie  gwarantować  prowadzenie  robót, zgodnie  z  zasadami    określonymi  w  dokumentacji  projektowej, SST, w  terminie  przewidzianym  umową.

Sprzęt   ma  być  w  dobrym  stanie  technicznym, zgodny  z  normami  ochrony  środowiska.

W  szczególności  Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania

z  następującego  sprzętu:

►  do  wykopów  i  plantowania  terenu: koparki, spycharki, równiarki,

►  do   transportu  mas  ziemnych: samochody  wywrotki, ciągniki,

►  sprzętu  zagęszczającego,

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU

4.1. Wymagania  ogólne

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków   transportu, które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót i  jakości  transportowanych  materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie

z  dokumentacją  projektową  SST, w  terminie  przewidzianym  w  umowie.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego, obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi   pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco, na własny  koszt, wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy.

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH

5.1. Zasady  ogólne

Wykonawca   jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie   robót  zgodnie  z  umową  lub  kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  robót, za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, wymaganiami  SST, projektu  organizacji  robót

oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi

w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu

i  wyznaczaniu  robót  zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt  zgodnie

z  wymaganiami  Inspektora  nadzoru.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów

i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy, dokumentacji  projektowej  i  SST, a  także  w  normach  i  wytycznych  technicznych.

Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów

i  robót, rozrzuty  (odchyłki)   normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniu  materiałów, doświadczenia  z  przeszłości  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważany  problem.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  wyznaczonym  przez  niego, pod  groźbą  zatrzymania  robót.

Skutki   finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca.

5.2. Projekt  organizacji  budowy

Wykonawca  opracuje  dla  rozważanego  zadania  projekt  organizacji  budowy  chyba, że  Zamawiający  w  umowie  zwolni  go  z  tego  obowiązku.

Projekt  ten  powinien  zawierać:

- zestawienie  ilości  robót  z  podziałem  na  rodzaje,

- metody  i  systemy  wykonania  poszczególnych  rodzajów  robót  (ręcznie, mechanicznie, itp.),

- harmonogram  wykonania  całości  zadania  w  rozbiciu  na  rodzaje  robót  i  miesiące,

w  ujęciu  technologicznym,

- harmonogram  zatrudnienia  robotników  w  rozbiciu  na  zawody,

- harmonogram  pracy  sprzętu  w  rozbiciu  na  poszczególne    jednostki  sprzętowe,

- inne  istotne  sprawy.

Projekt  ten  powinien  gwarantować  dotrzymanie  terminu  wykonania  całości  zadania

i  być   uzgadniany  z  Zamawiającym  jako   dokument  kontraktowy, jeżeli  tak  będzie  wymagał   Zamawiający,

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  I  BADANIA  WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCH

6.1. Zasady  kontroli  jakości  robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów

i  elementów, zapewni  odpowiedni  system  kontroli, możliwości  pobierania  próbek

i  badania  materiałów  i  robót.

Dla  złożonych  i  trudnych  technicznie  obiektów  powinien  być  opracowany  przez  Wykonawcę  „Program   zapewnienia  jakości”. Przedmiotowe  zadanie  nie  należy  do  skomplikowanych.

Dlatego  opracowanie  programu  jakości  nie  jest  konieczne, przy  przestrzeganiu  wymagań  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  i  dokumentacji  projektowej  oraz  norm.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST

i  normach.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów

i  robót  ponosi  Wykonawca.

6.2. Pobieranie  próbek, badania  i  pomiary

Próbki  będą  pobierane  losowo. Zaleca  się   stosowanie  statystycznych  metod  pobieranie  próbek  opartych  na  zasadzie, że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  miał  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek. W  przypadku, gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST  można  stosować  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez   Inspektora  nadzoru.

Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  niezwłocznie  na  piśmie  ich  wyniki  w  kopii  raportu  na  odpowiednim  formularzu, który  stanowi  załącznik  do  odbioru  końcowego.

Inspektor  nadzoru  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  pobierania  próbek

i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania, a  także  zlecanie  dodatkowych  badań  tych  materiałów, które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości.

Próbki  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane.

6.3.  Dokumenty  budowy

■    projekt techniczny zamknięcia składowiska odpadów,

■    dziennik  budowy,

■    protokoły   odbiorów  częściowych  i  końcowych,

■    operaty  geodezyjne   ,

■    książka   obmiarów  robót,

■    certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa, deklaracje  zgodności  z  Polską  Normą  lub

aprobaty  techniczne,

■    protokoły  konieczności  dotyczące  robót  dodatkowych,

■    protokół  przekazania  terenu  budowy,

■    protokoły  z  narad  i  ustaleń,

■    umowy  cywilno - prawne  z  osobami  trzecimi,

■    plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ),

■    dokumenty  laboratoryjne  (recepty  robocze  i  wyniki  badań  próbek),

■    protokoły   odbiorów  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających.

Do  prowadzenia  dokumentacji  budowy  zobowiązany  jest  Wykonawca  robót. Przechowywane  będą   one  na  terenie  budowy  odpowiednio  zabezpieczone.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru

i na  życzenie  Zamawiającego.

6.4. Sposób  prowadzenia  dziennika  budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.

Prowadzenie  dziennika  budowy  spoczywa  na  Kierowniku  budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót, stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony  budowy.

Zapisy  mają  być  czytelne, trwałą  techniką, w  porządku  chronologicznym  bezpośrednio  jeden  pod  drugim, bez  przerw.

Załączone do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem   Wykonawcy  i  Inspektora  nadzoru.

Do  dziennika  budowy  należy  wpisywać  w  szczególności:

- datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy,

- datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej,

- uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  harmonogramów  robót,,

- terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów  robót,

- przebieg  robót, trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,

- okresy  i  przyczyny  przerw  w  robotach,

- uwagi  i  polecenia  Inspektora  nadzoru,

- daty  zarządzenia  wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu,

- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych

i  ostatecznych  odbiorów  robót,

- wyjaśnienie, uwagi  i  propozycje  Wykonawcy,

- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  z  tego  powodu,

- zgodność  rzeczywistych   warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji  projektowej,

- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania  robót,

- dane  dotyczące  sposobu  zabezpieczenia  robót,

- dane  dotyczące  jakości  materiałów, pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem  kto  je  przeprowadzał,

- inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robót.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje

z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się. Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń  Wykonawcy  robót.

7. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OBMIARU  I  PRZEDMIARU  ROBÓT

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  Wykonawcy.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót, zgodnie

z  dokumentacją  projektową  i  SST w  jednostkach  ustalonych w  kosztorysie  i  przedmiarze.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  (kierownik   budowy)  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie  obmierzonych  robót  i  terminie  obmiaru, co  najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem.

Wyniki  obmiaru  wpisywane  będą  do  książki  obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  przedmiarze  lub  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót. Korekta  ewentualnych  błędów  lub  pominiętych  pozycji  w  przedmiarze  wymaga  pisemnego  wystąpienia  Wykonawcy  i  akceptacji  Inspektora  nadzoru  po  porozumieniu

z  Zamawiającym, jeżeli  zawarta  umowa  o  wykonanie  robót  nie  stanowi  inaczej. Obmiar  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością   wymaganą   do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  (lub  harmonogramie).

Obmiary  należy  ponadto  przeprowadzać   przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót.

Obmiar  robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w  czasie  ich  wykonywania,

a  ulegających  zakryciu  przed  ich  zakryciem.

Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji

projektowej  i  przedmiarze  robót  oraz  SST.

Przy  podawaniu  długości, objętości  i  powierzchni  stosuje  się   dokładność  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.

8. ODBIORY  ROBÓT  BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje  odbiorów  robót

a/  odbiór  robót  zanikających  i   ulegających  zakryciu,

b/  odbiór  częściowy  - etapowy,

c/  odbiór  końcowy  (ostateczny),

d/  odbiór  pogwarancyjny.

8.2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu

Polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  robót, które  w  dalszym  procesie  realizacji  budowy  ulegną  zakryciu. Odbioru  tych  robót  dokonuje  Inspektor  nadzoru  lub  komisja  powołana  przez  Zamawiającego.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru. Odbiór  będzie  dokonany  niezwłocznie, nie   później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia.

Jakość  i  ilość  robót  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,

w  porównaniu  z  dokumentacją  projektową, SST  i  uprzednimi  ustaleniami.

8.3. Odbiór  częściowy

Polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót - odcinka  potoku, budowli, itp. Odbioru  częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  umowie  (harmonogramie), według    zasad  jak  przy  odbiorze  końcowym.

Odbioru  dokonuje  komisja  lub  Inspektor  nadzoru  -  potrzebne  są  wszystkie  dokumenty   jak  do  odbioru  końcowego.

8.4. Odbiór  końcowy  (ostateczny)

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót

w  odniesieniu  do  zakresu  (ilości), jakości  określonych  w  dokumentacji  i  umowie.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  umowie, licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęciu  dokumentów

(wpis  do  dziennika  budowy).

Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.

Komisja  dokona  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników  badań  i  pomiarów, ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.

W  toku  odbioru  końcowego, komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych

w  trakcie  odbiorów  robót   zanikających  i  ulegających  zakryciu, zwłaszcza  robót  uzupełniających  i  poprawkowych.

8.5. Dokumenty  do  odbioru  końcowego  (ostatecznego)

►  oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego

z  projektem   budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę  oraz  przepisami

i  normami,

►  oświadczenie  o  należytym  zagospodarowaniu  działek  gruntu, na  które  wszedł

Wykonawca  (rozplantowanie  urobku, wyrównanie, zagospodarowanie)  -  oświadczenie

właścicieli  działek, że  nie  wnoszą  uwag,

►  projekt   budowlany, projekt  wykonawczy  z  naniesionymi  zmianami   dokonanymi

w  trakcie  robót  oraz  uzupełnienia  i  zamiany, potwierdzone  przez  Kierownika  budowy

i  Inspektora  nadzoru,

►  geodezyjną  inwentaryzację   powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu  z  mapą,

►  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  z  dokumentów  umowy   ewentualnie  zamienne

lub  uzupełniające,

►  protokoły  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  (mogą  zastępować

wpisy  do  dziennika  budowy),

►  protokoły  odbiorów  częściowych, etapowych,

►  recepty  i  ustalenia  technologiczne,

►  dzienniki  budowy  i  książki   obmiarów  (oryginały),

►  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie  z  SST,

►  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów, certyfikaty

na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST,

W  przypadku, gdy  według  komisji, roboty  nie  będą  gotowe  do  odbioru  i  nieprzygotowane  dokumentacyjnie, komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą   wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe   lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru   ustalonego  przez  Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  uzupełniających   wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich  wykonanie.

8.6. Odbiór  pogwarancyjny

Odbiór   pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych   robót  związanych

z  usunięciem   wad  zaistniałych  w  okresie  gwarancji  i  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z   uwzględnieniem   zasad  opisanych  w  punkcie  8.4. „odbiór  końcowy  (ostateczny)”.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu robót  stanowi   wartość  tych  robót  obliczona  na  podstawie:

a/  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości   robót

zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  lub

b/  ustalonej  w  umowie  kwoty  ryczałtowej  za  określony  zakres  robót.

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać   wszystkie  czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie  określone  w  SST  i  dokumentacji  projektowej,  normach  i  wytycznych  technicznych,

Cena  jednostkowa  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  robót  obejmują:

- robociznę  bezpośrednią  wraz  z  narzutami,

- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu, magazynowania, ubytków,  transportu  na  teren  budowy,

- wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  narzutami,

- koszty  pośrednie  i  zysk  kalkulacyjny,

- podatki  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

Zasady  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  będą  określone  w  umowie  np.

w  harmonogramie  rzeczowo - finansowym  (wykaz  robót  wykonanych  i  odbieranych  częściowo  i  ich  wartość).

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA

10.1.  Dokumentacja  projektowa:  Projekt  technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów komunalnych.

Jednostka  autorska:

ARCADIS Profil sp. Z o.o 50-512 Wrocław ul. Tarnogajska 18

10.2. Zestawienie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SST)

I.-B.01.00.00    -  Roboty  ziemne

II. B.02.00.00   -  Roboty – odgazowanie kwatery

III.-E.01.00.00    -  Roboty elektryczne – Instalacja elektryczna

Zamawiający  przekazuje  Wykonawcy:

- Projekt  wykonawczy

- Specyfikacja  techniczna.

10.3.  Przepisy  związane  do  przestrzegania

a/  Ustawy

- Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  z  późn. zm.

- Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004r. Prawo  zamówień  publicznych  z późn. zm.

- Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz. U, Nr  92,

poz. 881)

- Ustawa  z  dnia   27  kwietnia  2001r. Prawo  ochrony  środowiska   z  późn. zm.)

- Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych

- Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991r.  o  ochronie  przeciwpożarowej

- Ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002r.  o  systemie  zgodności  (jednolity  tekst  Dz. U.

z  2004r.  Nr  204  poz. 2087)

- Ustawa  z  dnia  18 lipca  2001r.  Prawo  Wodne z  późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. Ustawa o Odpadach Dz.U.2013 poz. 21

b/  Rozporządzenia

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  w  sprawie  systemów   oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania  znakowaniem  CE  (Dz. U. nr  209  poz. 1779).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz. U.  Nr  120, poz. 1126).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr  47, poz. 401).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno - użytkowego  (Dz. U. Nr  202, poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24.03.2003 r. w sprawie szczególnych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. nr 61/2003, poz. 549),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 09.12.2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobuoraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. nr 220/2002, poz.1858).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub

unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. nr 49,

poz.   356),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy,

eksploatacji i zamknięcia, jakimi powinny odpowiadać poszczególne typy

składowiska odpadów (Dz. U. nr 39, poz. 320

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  37  sierpnia  2004r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy …  (Dz. U. Nr  198, poz. 2042).

- Rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  31  lipca  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  obowiązku  stosowania  Polskich  Norm  (Dz. U. Nr  134  poz. 1132).

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  4  marca  1999r.   w  sprawie  wprowadzenia  obowiązku  stosowania  niektórych  Polskich  Norm  (Dz. U. nr  22,  poz. 209).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów Dz.U.2013.523

c/  Normy

1. PN-B-06050: 1999     Roboty  ziemne. Wymagania  ogólne.

2. PN-B-12095: 1997   Urządzenia  wodno - melioracyjne. Nasypy.

Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.

3. PN-B-04452: 2002   Grunty  budowlane. Badania  polowe.

4. PN-88/B-04481        Badania  próbek  gruntu.

5. PN-B-11111: 1996    Pospółka.

d/ Warunki  techniczne

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano - montażowych

(tom  I, II), Arkady, Warszawa  1990r.

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych - Instytut  Techniki  Budowlanej, Warszawa  2003r.

- Dokumentacja  i  specyfikacja  w  zamówieniach  publicznych. Izba  projektowania  budowlanego. Warszawa  2005r.

- Dopuszczanie  wyrobów  budowlanych  do  obrotu  i  stosowania  JTB  Warszawa  1999r.

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru. Roboty  ziemne. Warszawa  1994r.

- Wytyczne  Pt. Mieszanki  na  łąki  i  pastwiska  trwałe. Wydanie  II  IMUZ  1988r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  (SST)  B.01.00.00.

- Roboty  ziemne,

Autor  specyfikacji: mgr  inż. Jan  Turowski

Gorzów Wlkp., kwiecień 2015 r.

1. WSTĘP

  - Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)

są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych na  zadaniu pn.  „Rekultywacja kwatery 1 A  składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Długoszynie, gm. Sulęcin”.

1.2. Zakres  stosowania  SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.

1.3. Zakres  robót  objętych  SST

Kwatera 1A posiada decyzję wyrażającą zgodę n zamknięcie składowiska, która określa sposób rekultywacji kwatery poprzez wykonanie:

- warstwa wyrównawcza: Należy ją uformować bezpośrednio na wyprofilowanej,

zagęszczonej warstwie odpadów. Warstwę wyrównawczą należy formować z 1% spadkiem

(od kwatery 1B. Patrz ryc. nr 11). Warstwa ta będzie miała miąższość ok. 0,3 m. Na warstwę

wyrównawczą należy przyjąć piasek, który został pozyskany z wykopów pod nową kwaterę

1B. Piasek został zdeponowany we wschodniej części ZUOK. Przewiduje się wykorzystanie

ok. 6 100 m³

- warstwa uszczelniająca – mata bentonitowa 5kg/m²: Podstawową funkcją maty będzie:

odciąć źródło powstawania odcieków – infiltrujące w głąb odpadów opady atmosferyczne.

Z tego względu zdecydowano się na zastosowanie maty bentonitowej, która charakteryzuje

się współczynnikiem filtracji k = 10-11 m/s. Zaletami zastosowania maty bentonitowej są:

- Mata bentonitowa ma właściwości samouszczelniające;

- Możliwość popełnienia błędów wykonawczych jest zmniejszona do minimum;

- Materiał ma nieograniczoną w czasie skuteczność;

- Instalacja może się odbywać praktycznie w dowolnych warunkach pogodowych,

z wyjątkiem ulewnych deszczy i bardzo silnych wiatrów;

- Instalacja jest prosta i szybka. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu.

Matę należy rozłożyć bezpośrednio na wyprofilowaną i zagęszczoną warstwę wyrównawczą.

Przewiduje się wykorzystanie ok. 16 223 m² maty bentonitowej wraz z zakotwieniem. Matę

bentonitową należy zakotwić w odległości ok. 0,5m od krawędzi skarpy na głębokości ok 0,5 m i przysypać ziemią. Nachylenie rowku kotwiącego a zarazem folii należy przyjąć 1:0,5.

Na zachodniej skarpie, łączącej kwaterę 1A i 1B, bentomatę należy rozłożyć na długości ok. 1m skarpy.

- Warstwa drenażowo – ochronna: ma za zadanie stworzenia dodatkowego zabezpieczenia

bentomaty oraz przejęcie przesiąkających wód opadowych i odprowadzenie ich bez

naruszenia stateczności pokrywy rekultywacyjnej. Warstwa ta składać się będzie z piasków,

pospółek itp. czyli takiego materiału, który charakteryzuje się dobrą filtracją, odpornością na

degradację pod wpływem wody. Miąższość warstwy wynosi ok. 0,2m. Jako warstwę

drenażowo – ochronną przewiduje się wykorzystać materiał, który zdeponowany jest we

wschodniej części ZUOK w Długoszynie. Przewiduje się wykorzystanie ok. 4 162 m³ piasku.

- Warstwa ziemi - miąższość tej warstwy wynosić będzie ok. 0,4m i ma za zadanie stworzenia podglebia dla roślin, zabezpieczy przed erozją wodną i wietrzną, zapewni ochronę przed przemarzaniem, zapewni retencje wody oraz umożliwi prawidłową wegetację roślin rekultywacyjnych. Przewiduje się wykorzystanie ok. 6 900 m³ ziemi.

Kubaturę wyliczono jako geometryczną bez uwzględnienia współczynnika spulchnienia, który należy ustalić na etapie wykonawstwa na podstawie wykonanego nasypu doświadczalnego. Wykonawca musi pamiętać, iż prace prowadzone będą na kwaterze deponowania odpadów, gdzie nastąpi przemieszczanie odpadów. W związku z tym może dojść do osiadania złoża. Należy dokładnie zagęścić naruszoną strukturę bryły odpadów oraz warstw rekultywacyjnych

Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające

i  mające  na  celu  wykonanie  następujących  zakresu  robót:

1.3.1.  Roboty  pomiarowo - geodezyjne.

1.3.2.  Formowanie  nasypu.

1.3.3.  Wykonanie izolacji nasypu

1.3.4.  Humusowanie  skarp z obsiewem.

1.3.5. Wykonanie wyściółek z faszyny

1.4. Określenia  podstawowe

1.4.1.  roboty pomiarowe 1,946 ha,

1.4.2.  przemieszczenie i formowanie docelowe bryły składowiska 23 340 m³

1.4.3. formowanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej 6 099 m³

1.4.4. Modernizacji przepompowni odcieków 1 szt

1.4.5. uszczelnienie bentomatą ST 5 000 g/m² wraz z kotwieniem 16 223 m²

1.4.6. wykonanie warstwy ochronno – drenażowej 4 162 m²

1.4.7.  rozścielenie okrywy rekultywacyjnej 6 898,57 m³

1.4.8.  wykonanie wyściółek z faszyny 2 842 m

1.4.9.  obsiew powierzchni rekultywowanej 19 460 m²

2.  MATERIAŁY

2.1. Materiałem  do przykrycia terenu rekultywowanego jest grunt rodzimy pozyskiwany przez wykonawcę i przykryty warstwą urodzajną z humusu lub inny

· Warstwa wrównawcza - gr. 0,3 m z piasku uprzednio zmagazynowanego w hałdach

. Warstwa drenażowo – ochronna – gr. 0,2 m z piasku z piasku uprzednio zmagazynowanego

w hałdach

· Warstwa ziemi na wierzchowinie - gr. 0,4  m z ziemi urodzajnej (zakup)

. obsiew traw - nasiona dla stanowisk suchych

. Wyściółka faszynowa grubości 0,15 m.

3. SPRZET.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez nadzór, sprzęt:

- samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg;

- spawarka wirująca o prądzie 300-500A;

- elektronarzędzia ręczne;

- przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych;

- przyrządy do oprogramowania sterowników;

- wiertnica

- spawarka elektrooporowa

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

Wymagania  ogólne  dotyczące  sprzętu  i  transportu  podano  w  specyfikacji  technicznej (ST)  - część  ogólna  pkt. 3  i  4.

Wykonawca  robót  powinien   wykazać  się, że  dysponuje  następującym  sprzętem

i  transportem:

- do  transportu  materiałów: , samochody  skrzyniowe, ciągniki  z  przyczepami - obowiązują  przepisy  o  ruchu  drogowym  oraz  uzgodnienia  z  Zarządem  Dróg.

- Inny  dowolny  sprzęt  bez  wymagań  specjalnych, uznany  za  potrzebny  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru.

Ilość  sprzętu  i  transportu, jego  wydajność, powinna  wynikać  z  obliczeń  Wykonawcy, dostosowany  winien  być  do  czasu  wykonania  itp.

Istnieje  wymóg  uzgodnienia  z  Inspektorem  nadzoru  odpowiedniego  sprzętu -  najlepiej  w  projekcie  organizacji  robót, z   uwzględnieniem  niniejszej  specyfikacji  (SST).

5. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT

Zasady  ogólne  wykonania  robót  podano  w  punkcie 5.  specyfikacji  technicznej

- część  ogólna  B.00.00.00.

  - Roboty  pomiarowo – geodezyjne

Zamawiający  zastrzega  wykonywanie  prac  pomiarowych  przez  specjalistyczną

firmę  geodezyjną   i  uprawnionego  geodetę  w  czasie  realizacji  całego  zakresu  robót  objętych  zadaniem - tak  zwaną  obsługę  realizacyjną.

Wykonawca  robót  winien  zlecić  prace  geodezyjne  bez  odrębnego  wynagrodzenia  ze  strony  Zamawiającego.

Prace  geodezyjne  obejmują:

►  Wyznaczenie  na  terenie  budowy  i  w  bezpośrednim  jej  sąsiedztwie  odpowiedniej

ilości  reperów  wysokościowych, z  dokładnością  do  0,5 cm, przy  czym  punkty  te

powinny  być  dowiązane  do  geodezyjnej  osnowy  wysokościowej  obowiązującej  na

tym  terenie.

►  Wyznaczenie  obszaru rekultywowanego  i  jego  liniowy  pomiar  z  oznakowaniem

i  stabilizacją  przed  uszkodzeniem.

►  Wyznaczyć  wszystkie  obrysy, krawędzie, wymiary przekroi  poprzecznych  we

wcześniej  ustalonych  wg  projektu.

►  Dokonać  wyznaczenia  wysokościowego  (niwelacji)  robót  wg  dokumentacji

projektowej. Dokładność  pomiarów  wysokości  rzędnych  do  1 cm.

►  Wykonywanie  pomiarów  bieżących  w  miarę  postępu  robót

►  Sporządzanie  szkiców  z  pomiarów, które  będą  stanowić  podstawę  odbioru  robót

zanikowych  i  ulegających  zakryciu  oraz  podstawę  odbioru  końcowego.

►  Wszelkie  prace  realizacyjne  należy  wykonywać  w  oparciu   o  geodezyjnie

wyznaczone  i  zastabilizowane  elementy  geometryczne, w  szczególności  osie.

Po  zakończeniu  budowy  sporządzić  należy  powykonawczą  dokumentację  geodezyjną -  inwentaryzację  obejmującą:  mapy, szkice  i  operaty  obsługi  realizacyjnej, sprawozdanie  techniczne.

Kopię mapy należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA  JAKOŚCI   MATERIAŁÓW  I   ROBÓT

6.1. Kontrola  wymiarów  nasypów

Wymiary  nasypów  należy  kontrolować  geodezyjnie  w  przekrojach  poprzecznych  rozmieszczonych  nie  rzadziej  niż  co  50 m, oraz  dodatkowo  w  przekrojach  charakterystycznych  podanych  w  projekcie, przy  czym  powinno  być  nie  mniej  niż  dwa  przekroje  na  kontrolowanym  odcinku - punkt  7.2.  WTWiO.  Roboty  ziemne, Warszawa  1994r.

Kontroli  podlegają:

a/   usytuowanie składowiska,

b/   rzędne składowiska  w  czasie  budowy  i  po zakończeniu,

c/  wymiary  przekrojów  poprzecznych, w  czasie  budowy  i  po  zakończeniu,

d/  nachylenie  skarp  w  czasie  budowy  i  po  zakończeniu,

e/  wskaźnik  zagęszczenia  Is   lub  stopień  zagęszczenia  ID.

Dopuszczalne  odchylenia  od  projektu  wymiarów  nasypów  wynoszą  bez  poprawek  na  osiadanie, których  dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  jak  niżej:

ad a/  odchylenie  średnie   5 cm,

ad b/  odchylenie  średnie   1 cm, odchylenie  lokalne  2 cm,

ab c/  odchylenie  średnie   3 cm,

ad d/  odchylenie  średnie  1:n  (n =  5%), lokalnie  n = 10%,

ad e/  wskaźnik  zagęszczenia  Is ≥ 0,60, ID ≥ 0,40.

6.2. Kontrola  zagęszczenia  nasypów, zakres  badań

Zamawiający  zastrzega, że  bieżące  badania  jakości  gruntów  będzie  prowadzone  przez  specjalistyczne  laboratorium  geotechniczne, najlepiej  polowe, na  zlecenie Wykonawcy  robót, w  ramach  ceny  kosztorysowej.

Kontrola  jakości  zagęszczania  powinna  prowadzić  do  wyznaczenia  stopnia  zagęszczania  ID  i  wskaźnika  zagęszczania  IS  badanych  warstw  gruntu, warunkujące  dopuszczenie  do  układania  następnej  warstwy. Dokumentacja  przewiduje  Is ≥ 0,60  oraz  ID ≥ 0,40 -. Parametry  te  można  określić  na  podstawie  porównania  gęstości  objętościowej  szkieletu  gruntowego  pobranych

z  nasypu  próbek  o  nienaruszonej  strukturze  z  maksymalną  gęstością  objętościową  szkieletu  wyznaczoną  metodą  Proctora  dla  gruntów  spoistych  i  niespoistych  (metoda

I  i  II).

►  Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczania  IS  powinno  być  przeprowadzone  wg  normy

BN-77/8931-12.

►  Wilgotność  optymalną  i  maksymalną  gęstość  objętościową  szkieletu  gruntowego

wg  normy  PN-B-04481: 1988.

►  Wskaźnik  piaskowy  wg  normy  BN-64/8931-01.

Kontrolę  bieżącą  należy  prowadzić  z  częstotliwością  jak  niżej:

- Gęstość  szkieletu  gruntowego  i  wilgotność  naturalna  minimum  1  próbka  na  2500 m2  zagęszczonej  warstwy.

- Uziarnienie  lub  procentową  zawartość  frakcji  powyżej  2 mm  minimum

3  próbki  z  warstwy  kontrolowanej  2500 m2.

- Badanie  parametrów  zagęszczalności  w  aparacie  Proctora  nie  mniej  niż  na  5000 m3  wbudowanego  gruntu w   nasypie.

Jeżeli  występuje  duża  zmienność  wbudowanych  w  nasyp  gruntów, badanie  należy  prowadzić  z  większą  częstotliwością  niż  podano  wyżej, a  dla  każdej  pobranej  próbki  gruntu  powinny  być  określone  parametry  zagęszczalności  w  aparacie  Proctora.

6.3. Zakres  badań  gruntów  w  złożach

Celem  badań  jest:

- kontrola  zgodności  wydobywanego  gruntu  z  dokumentacją  złoża,

- kontrola  zgodności  rodzaju  gruntu, jego  cech  oraz  właściwości  z  projektem,

- ewentualna  korekta   przyjętej  technologii  robót.

Wymagany  zakres  badań  złóż  dla  budowli  I  i  II  klasy  jest  następujący:

a/  Grunty  drobnoziarniste  spoiste  i  niespoiste  przeznaczone  na  nasyp

- wilgotność  naturalna  w  miarę  potrzeby  minimum  jedna  próbka  na  5000 m3

objętości  złoża

- parametry  zagęszczalności  na  wybranych  wizualnie  próbkach  w  ilości

1  badanie  na  5  pobranych  próbek  na  5000 m3  objętości  złoża

- zawartość  części  organicznych  w  miarę  potrzeby.

b/  Grunty  gruboziarniste

- zawartość  cząstek  mniejszych  od  2 mm

- wilgotność  cząstek  mniejszych  od  2 mm

minimum  jedna  próbka  (o  masie  150 kg)  na 10 000 m3, pobierana  łyżką  koparki  ze  ściany  złoża  przygotowanego  do  eksploatacji.

Badanie  gruntów  w  złożu  powinno   być  przeprowadzone  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  złoża.

6.4. Dokumentacja  z  kontroli

powinna  układać  się  z:

- dziennika  badań  i  pomiarów,

- zestawienia  wyników  badań,

- przekrojów  poprzecznych  z  lokalizacją  badań  i  pomiarów.

Na  przekrojach  powinny  być  naniesione  wyniki  pomiarów, a  także  miejsca  poboru  próbek.

Wyniki  kontroli  jakości  materiałów  i  robót  ocenia  się  przez  porównanie  z  projektem,

a  także  niniejszą  SST, warunkami  technicznymi  i  normami.

Ocenę  materiałów  i  robót  należy  wpisać  do  dziennika  budowy.

Do  oceny  należy  dołączyć  wyniki  badań  laboratoryjnych.

Wszelkie  odstępstwa  od  projektu  przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  muszą  być  opisane, wyjaśnione  i  uzasadnione.

Zasady  ogólne  kontroli  jakości  podano  w  pkt. 6  specyfikacji  technicznej - część  ogólna  B.00.00.00.

7. OBMIAR  ROBÓT

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  pkt. 7  specyfikacji  technicznej (ST)

- część  ogólna  B.00.00.00.

Jednostkami  obmiarowymi  są: ha, km, m², m³.

W  przypadkach  wątpliwych,  jednostkę  obmiarowa  ustala  się  na  podstawie  projektu

i  katalogów  cen.

8. ODBIÓR  ROBÓT.

Ogólne  zasady  podano  w  specyfikacji  technicznej  (ST) - część  ogólna  B.00.00.00  punkt  8.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową   i  normami, jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  dały  wyniki  pozytywne  i  są  udokumentowane.

Wszystkie  roboty  w  niniejszej  SST  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikowych

i  ulegających  zakryciu. W  szczególności  są  to:

-  odbiór  podłoża  i  poszczególnych  warstw  nasypu, wymiary  przekroi  poprzecznych,

ułożenie  pakietów, jakości  gruntów  itp.

Odbiór  końcowy  przeprowadza  się  po  zakończeniu  całości  robót  na  podstawie  odbiorów  częściowych  i  oceny  kontroli  wg  punktu  5  i  6  SST.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne  zasady  dotyczące   płatności  podano  w  specyfikacji technicznej  (ST)

- część  ogólna  pkt. 9.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  uwzględnia  wszystkie  czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie, określone  dla  tej  roboty  w  SST, w  dokumentacji  projektowej, normach, warunkach  technicznych.

9.1. Ceny  jednostkowe  lub  kwoty  ryczałtowe  robót  obejmują

- prace  pomiarowo - geodezyjne,

- oznakowanie  robót,

- transport  urobku  na  miejsce  wbudowania,

- wbudowanie  gruntu  w  nasyp,

- zagęszczanie  gruntu,

- profilowanie  powierzchni  skarp  i  nasypu,

- przeprowadzenie  badań  laboratoryjnych  wymaganych  w  SST  i  warunkach  technicznych  i  normach,

- uporządkowanie  terenu  i  dróg  dojazdowych, także  w  czasie  robót.

Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w pkt. 5  i  6  SST

i  odebrane  przez  Inspektora  nadzoru, mierzone  w  jednostkach  podanych  w  pkt. 7

niniejszej  specyfikacji  technicznej.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru. Roboty  ziemne. Warszawa  1994r.

- Wytyczne  Pt. „Mieszanki  na  łąki  i  pastwiska  trwałe”. Wydanie  II - IMUZ 1988r.

- BN-82/9193-01. Zagospodarowanie  pomelioracyjne. Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  (do  posiłkowania - unieważniona).

- PN-B-06050: 1999. Roboty  ziemne. Wymagania  ogólne.

- PN-8-04452: 2002. Grunty  budowlane. Badania  polowe.

- PN-88/B-04481. Badania  próbek  gruntu.

- PN-8-12095: 1997. Urządzenia  wodno - melioracyjne - Nasypy. Wymagania

i badania przy odbiorze

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  (SST)  B.02.00.00.

- Odgazowanie kwatery,

Autor  specyfikacji: mgr  inż. Jan  Turowski

Gorzów Wlkp., kwiecień 2015 r.

1. WSTĘP

  - Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)

są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych na  zadaniu pn.  „Rekultywacja kwatery 1 A  składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Długoszynie, gm. Sulęcin”.

1.2. Zakres  stosowania  SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.

1.3. Zakres  robót  objętych  SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i  mające  na  celu  wykonanie  następujących  zakresu  robót z uwzględnieniem poniższej uwagi.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia tj. instalacji do ujmowania i odprowadzania gazu składowiskowego wraz z instalacją do jego unieszkodliwiania na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Długoszyn, pozwoli na spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów.

Aby spełnić wymogi zawarte się ww. rozporządzeniu, a tym samym sporządzić projekt odgazowania kwatery 1A, CZG 12 zlecił firmie, która specjalizuje się w wykonywaniu odgazowania składowisk odpadów. Na podstawie badań firmy ENERG oraz konsultacji, dobrano odpowiednią instalację do danego typu składowiska.

Przeprowadzone pompowania próbne dostarczyły informacji o zachowaniu się składowiska w trybie aktywnej kontroli gazu. Na podstawie uzyskanych wyników został zmodernizowany istniejący system odgazowania.

UWAGA

Z uwagi na specyfikę tematu, jakim jest instalacja odgazowująca składowiska odpadów, wykonanie instalacji odgazowującej powinno odbyć się przez firmę, która posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz posiada doświadczenie przy wykonywaniu instalacji odgazowujących składowiska odpadów (studnie wiercone w składowiskach odpadów, montaż rurociągów gazowych, montaż manifoldów, odwadniaczy, montaż pochodni spalania biogazu wraz z automatyką).

W chwili obecnej kwatera 1A posiada odgazowanie w postaci 6 pionowych studzienek (odgazowanie bierne). Według informacji uzyskanych od zarządzającego składowiskiem CZG 12 wynika, że studzienki te zostały wykonane z rury stalowej. Rura została wyposażona w uchwyty wykonane z pręta stalowego. Uchwyty te służą do podnoszenia rury w miarę przybywania odpadów.

Na podstawie badań z pompowania próbnego oraz wytycznych firmy specjalizującej się w tego typu instalacjach, zaprojektowano instalację odgazowującą kwaterę 1A, w skład, której wchodzić będą następujące elementy:

-  Studnie pionowe, odgazowujące

- Poziome przewody gazowe;

- Stacja zbiorcza;

- Kolektor główny gazowy;

- Odwadniacz;

- Ssawka wraz z pochodnią do spalania biogazu;

    - Studzienki odgazowujace

Do odgazowania złoża odpadów zostaną wykonane nowe studzienki odgazowujące – 4 sztuk. W skład zmodernizowanej instalacji odgazowującej wchodzić będą dodatkowo 4 studzienki, które zostały wykonane w trakcie badan zasobności złoża w biogaz. Stare studnie odgazowujące należy zlikwidować i zasypać odpadami.

Projektowane studnie wykonane będą z rur HDPE. Średnica otworu wierconego Ø350mm, średnica rury perforowanej HDPE Ø160 SDR11. Perforacja szczelinowa i otworowa są równoważne, przy czym perforacja otworowa jest preferowana, jako bardziej wytrzymała mechanicznie. Każdy odwiert należy zakończyć na głębokości ok. 1.5m powyżej dna składowiska. Każda studnia od dołu powinna być zabezpieczona zaślepką PE.

Od góry studnię należy zakończyć rurą pełną bez perforacji na głębokość ok. 2,0m od powierzchni spągu warstwy rekultywacyjnej oraz uszczelnić rurę pełną do otworu wiertniczego masą bentonitową.

Ponadto studzienka powinna wystawać ok 1m ponad warstwę rekultywacyjną.

Konstrukcję studni oraz ich lokalizację pokazano na rysunkach.

W przypadku instalacji filtrów perforowanych szczelinowo należy przestrzegać poniższych warunków:

1. średnica zewnętrzna rury 160,00 mm

2. grubość ścianki 14,60 mm

3. ilość szczelin na obwodzie 5,00

4. szerokość szczelin 5,00 mm

5. podziałka z dokładnością do 0,5 mm 20,00 mm

6. obsypka Żwir 16-32 (zawartość Ca < 10%)

W przypadku instalacji filtrów z perforacją otworową należy przestrzegać poniższych warunków:

1. średnica zewnętrzna rury 160,00 mm

2. grubość ścianki 14,60 mm

3. ilość otworów na obwodzie min. 8,00

4. Średnica otworów 12,00 mm

5. podziałka z dokładnością do 0,5 mm 30,00 mm

6. obsypka Żwir 16-32 (zawartość Ca < 10%)

1.3.2.  Przewody przesyłowe

Studnie odgazowujące połączone będą bezpośrednio ze stacją zbiorczą za pomocą rur HDPE Ø90mm SDR17.6. Dla przewodów przesyłowych należy przyjąć minimalny spadek wynoszący minimum 1,5% w kierunku od stacji zbiorczej do studzienek odgazowujących. Rurociągi układać na głębokości min. 1,2 m.

Przewody należy układać na podsypce i w obsypce piaskowej lub żwirowej zgodnie z wymaganiami producenta rur. Minimalna grubość podsypki powinna wynosić 10 cm, a obsypkę należy wykonać ręcznie do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pozostałe wypełnienie wykopu należy zagęścić mechanicznie do 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. Należy stosować połączenia zgrzewane (elektrooporowe i/lub doczołowe).

Zmiany kierunku trasy gazociągu z PE mogą być dokonywane przy wykorzystaniu elastyczności rur stosując promienie gięcia, których minimalne wartości zostały zdefiniowane przez producenta rur.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wytyczyć trasę gazociągu zgodnie

z projektem. Roboty ziemne przy budowie rurociągu gazowego powinny być wykonywane

w oparciu odpowiednie przepisy prawne.

Nad rurociągiem gazowym, należy ułożyć 2 taśmy znakujące – ostrzegawcze koloru żółtego.

Pierwsza z wklejonym materiałem znacznikowym (drut lub taśma stalowa) szer. 30-40 cm a druga

bez. Głębokość ułożenia taśmy około 30 cm nad gazociągiem i w połowie głębokości wykopu. Gazociąg należy układać w wykopach luźno, celem zapewnienia kompensacji ruchów termicznych. W obrębie odgałęzień, łuków, zmiany kierunku itp., należy stosować elastyczne obsypki (np. piasek). Zasypanie ułożonego gazociągu w wykopie należy wykonać przy możliwie najniższych dodatnich temperaturach otoczenia celem zminimalizowania naprężeń termicznych.

    - Stacja zbiorcza

Projektowane studzienki odgazowujące zostaną połączone za pomocą przewodów przesyłowych do stacji zbiorczej. Do kontroli przepływu oraz monitoringu parametrów gazu z poszczególnych studni zastosowano stacje zbiorcze wykonane z HDPE z izolacją termiczną zabezpieczającą przed czynnikami zewnętrznymi (np. przemarzaniem) wyposażone w zawory izolacyjne oraz króćce pomiarowe. Manifold posiadać będzie wymiary ok. 2,15 x 1,50 x 1,20 (dł. x szer. x wys.). Przewiduje się osiem przyłączy dla stacji zbiorczej. Należy stosować połączenia zgrzewane (elektrooporowe i/lub doczołowe).

1.3.4. Główny przewód przesyłowy

Przed przystąpieniem do wykonywania połączeń gazociągu, należy prawidłowo przygotować

końcówki rur przez prostopadłe obcięcie, pozbawienie zadziorów wewnętrznych, oczyszczeniu z brudu na długości mufy elektrooporowej, obróbce dwukrotnej – skórowaniu za pomocą skrobaka rotacyjnego w celu usunięcia materiału postarzałego i zabrudzonego, odtłuszczeniu zarówno przygotowanej końcówki jak i kształtki.

Końcówek rur i kształtek należy zamocować w przyrządzie tak aby płaszczyzna styku rur leżała pośrodku kształtki.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wytyczyć trasę gazociągu zgodnie

z projektem. Roboty ziemne przy budowie rurociągu gazowego powinny być wykonywane

w oparciu odpowiednie przepisy prawne.

Odprowadzenie ze stacji zbiorczej wykonać za pomocą rur PE Ø 160 SDR 17 w stopniu

ciśnieniowym PN10. Przewody należy układać na podsypce i w obsypce piaskowej lub żwirowej zgodnie z wymaganiami producenta rur. Minimalna grubość podsypki powinna wynosić 10 cm, a obsypkę należy wykonać ręcznie do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pozostałe wypełnienie wykopu należy zagęścić mechanicznie do 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. Zmiany kierunku trasy gazociągu z PE mogą być dokonywane przy wykorzystaniu elastyczności rur stosują promienie gięcia, których minimalne wartości zostały zdefiniowane przez producenta rur.

Kolektor należy prowadzić zgodnie z profilem przy zachowaniu spadku w kierunku odwadniacza.

Należy stosować połączenia zgrzewane (elektrooprowe i/lub doczołowe). Nad rurociągiem gazowym, należy ułożyć 2 taśmy znakujące – ostrzegawcze koloru żółtego. Pierwsza z wklejonym materiałem znacznikowym (drut lub taśma stalowa) szer. 30-40 cm a druga bez. Głębokość ułożenia taśmy około 30 cm nad gazociągiem i w połowie głębokości wykopu. Gazociąg należy układać w wykopach luźno, celem zapewnienia kompensacji ruchów termicznych. W obrębie odgałęzień, łuków, zmiany kierunku itp., należy stosować elastyczne obsypki (np. piasek). Zasypanie ułożonego gazociągu w wykopie należy wykonać przy możliwie najniższych dodatnich temperaturach otoczenia celem zminimalizowania naprężeń termicznych.

Kolektor łączący stację zbiorczą z pochodnią powinien być zakopany, przy zachowaniu odpowiednio min. 2% spadku przewodu w kierunku przepływu biogazu do odwadniacza, oraz 5 % w kierunku przeciwnym do przepływu (na odcinku od pochodni do odwadniacza).

1.3.5. Odwadniacz

Urządzeniem, bez którego niemożliwa byłaby prawidłowa praca systemu odgazowującego jest odwadniacz odpowiedzialny za gromadzenie kondensatu z instalacji.

W celu odwodnienia kolektora głównego zastosowano 1 odwadniacz zamknięty (przed pochodnią spalania biogazu). Lokalizację odwadniaczy pokazano na planie i profilu kolektora głównego.

Kondensat, który okresowo gromadzić się będzie w odwadniaczu, należy wypompować do

istniejącego zbiornika na odcieki. Pompę oraz węże odprowadzające kondensat do zbiornika zostanie dostarczony przez wykonawcę instalacji.

Zarządzający składowiskiem powinien przynajmniej 2 razy w miesiącu sprawdzać stan wypełnienia odwadniacza. W przypadku stwierdzenia nagromadzenia się kondensatu w odwadniaczu, powinien kondensat wypompować do istniejącego zbiornika na odcieki.

Z odwadniacza wyposażonego w pompę pneumatyczną skropliny będą odprowadzane do

przepompowni odcieków, lub zbiornika na odcieki, lub do najbliższej studzienki odgazowującej.

1.3.6. Pochodnia spalania gazu składowiskowqego

Do unieszkodliwiania gazu składowiskowego zaleca się zastosowanie pochodni biogazowej:

- Qmax = 50 m3/h

- Wysokość H = 3500 mm, szerokość = 1100 mm, długość = 1400 mm

- Materiał: stal ocynkowana, osłona palnika – stal żaroodporna

- Króćce przyłączeniowe gazu – DN50

- Przerywacz płomienia deflagracyjny

- Przepustnice DN50 sterowane ręcznie

- Szafa sterownicza z panelem kontrolnym sterowanym sterownikiem.

Zastosowana pochodnia posiadać deklarację zgodności CE.

Instalacja aktywnego odgazowania zostanie umieszczona w kontenerze o wymiarach 2,2 x 2,2 x 2,2 m. Kontener powinien zostać wyposażony w wentylację oraz powinien posiadać zabezpieczenia w postaci czujnika metanu.

Kontener należy umieścić na zbrojonych płytach betonowych np. typu MON o gr. 20 cm. Płyty umieścić na 15 cm podsypce piaskowej.

Uwaga:

Instalacja elektryczna oraz automatyka pochodni winna być wykonana przez osobę

posiadającą stosowne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wszystkie stosowane w obiekcie urządzenia i materiały elektryczne muszą posiadać

certyfikaty (atesty) dopuszczające do pracy.

Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z dokumentacją elektryczną

Zastosowana pochodnia musi posiadać deklarację zgodności CE

Wykonanie instalacji odgazowującej musi być wykonane przez firmę, która posiada stosowne uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.

Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów, armatury i urządzeń innych producentów niepodanych w projekcie, ale o porównywalnych parametrach.

1.3.7. Wydłużenie istniejącej przepompowni PEHD Ø 1000 mm + zakup pompy

W ramach prac rekultywacyjnych, należy wymienić popsutą pompę a studzienkę należy wydłużyć i wyprowadzić ponad warstwę rekultywacyjną tj. do rzędnej ok 134,40 m npm. Na rzędnej, gdzie studnia aktualnie została wyprowadzona, należy wykonać specjalny pomost umożliwiający zejście do wnętrza studni.

Studnia powinna zostać wyposażona w stopnie umożlwiające zejście do środka pompowni. Przed wykonaniem naprawy pompowni, należy wykonać analizę drożności rurociągów odprowadzających odcieki do zbiornika (od przepompowni do zbiornika).

Według projektu budowlanego kwatery nr 1A, pompownia posiada następujące parametry:

Typ: CP3085.280 MT/432, Q=8,2l/s, H=8,5m, N=1,6/2,0kW, n=1395obr./min., stal nierdzewna, pompa przystosowana do odcieków, Prod. FLYGT Warszawa.

1.4. Określenia  podstawowe

1.4.1.  odgazowanie kwatery składowiska odpadów,

2.  MATERIAŁY

2.1. Materiałały do wykonania robót związanych z odgazowaniem kwatery są:

- Przewody przesyłowe PEHD Ø 90 mm m 346,00

-  Przewód główny przesyłowy PEHD Ø 160 mm m 192,00

-  Rura perforowana PEHD Ø 160 mm (wewnątrz studni odgazowujących) m 53,62

- Rura pełna PEHD Ø 160 mm (studnia odgazowująca) m 24,00

- Stacja zbiorcza Kpl. 1,00

- Odwadniacz Kpl. 1,00

- Pompa do odwadniacza wraz z wężami. Kpl. 1,00

- Kompletna pochodnia wraz ze ssawą + kontener Kpl. 1,00

2.2. Wydłużenie istniejącej przepompowni PEHD Ø 1000 mm + zakup pompy Kpl. 1,00

-  Rury perforowane PEHD + rura pełna +obudowa stalowa Ø 150

Typ: CP3085.280 MT/432, Q=8,2l/s, H=8,5m, N=1,6/2,0kW, n=1395obr./min., stal nierdzewna, pompa przystosowana do odcieków, Prod. FLYGT Warszawa.

3. SPRZET.

4. TRANSPORT

Wymagania  ogólne  dotyczące  sprzętu  i  transportu  podano  w  specyfikacji  technicznej (ST)  - część  ogólna  pkt. 3  i  4.

Wykonawca  robót  powinien   wykazać  się, że  dysponuje  następującym  sprzętem

i  transportem:

- do  transportu materiałów: samochody  skrzyniowe, ciągniki  z  przyczepami - obowiązują  przepisy  o  ruchu  drogowym  oraz  uzgodnienia  z  Zarządem  Dróg.

- Inny  dowolny  sprzęt  bez  wymagań  specjalnych, uznany  za  potrzebny  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru.

Ilość  sprzętu  i  transportu, jego  wydajność, powinna  wynikać  z  obliczeń  Wykonawcy, dostosowany  winien  być  do  odległości  transportu, ilości materiałów, czasu  wykonania  itp.

Istnieje  wymóg  uzgodnienia  z  Inspektorem  nadzoru  odpowiedniego  sprzętu -  najlepiej  w  projekcie  organizacji  robót, z   uwzględnieniem  niniejszej  specyfikacji  (SST).

5. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT

Zasady  ogólne  wykonania  robót  podano  w  punkcie 5.  specyfikacji  technicznej

- część  ogólna  B.00.00.00.

  - Roboty  pomiarowo – geodezyjne

Zamawiający  zastrzega  wykonywanie  prac  pomiarowych  przez  specjalistyczną

firmę  geodezyjną   i  uprawnionego  geodetę  w  czasie  realizacji  całego  zakresu  robót  objętych  zadaniem - tak  zwaną  obsługę  realizacyjną.

Wykonawca  robót  winien  zlecić  prace  geodezyjne  bez  odrębnego  wynagrodzenia  ze  strony  Zamawiającego.

Prace  geodezyjne  obejmują:

►  Wyznaczenie  na  terenie  budowy  i  w  bezpośrednim  jej  sąsiedztwie  odpowiedniej

ilości  reperów  wysokościowych, z  dokładnością  do  0,5 cm, przy  czym  punkty  te

powinny  być  dowiązane  do  geodezyjnej  osnowy  wysokościowej  obowiązującej  na

tym  terenie.

►  Wyznaczenie  liniowego  pomiaru  z  oznakowaniem  i  stabilizacją  przed  uszkodzeniem.

►  Wyznaczyć  wszystkie  obrysy, krawędzie, wymiary przekroi  poprzecznych  we

wcześniej  ustalonych  wg  projektu.

►  Dokonać  wyznaczenia  wysokościowego  (niwelacji)  robót  wg  dokumentacji

projektowej. Dokładność  pomiarów  wysokości  rzędnych  do  1 cm.

►  Wykonywanie  pomiarów  bieżących  w  miarę  postępu  robót

►  Sporządzanie  szkiców  z  pomiarów, które  będą  stanowić  podstawę  odbioru  robót

zanikowych  i  ulegających  zakryciu  oraz  podstawę  odbioru  końcowego.

►  Wszelkie  prace  realizacyjne  należy  wykonywać  w  oparciu   o  geodezyjnie

wyznaczone  i  zastabilizowane  elementy  geometryczne, w  szczególności  osie.

Po  zakończeniu  budowy  sporządzić  należy  powykonawczą  dokumentację  geodezyjną -  inwentaryzację  obejmującą:  mapy, szkice  i  operaty  obsługi  realizacyjnej, sprawozdanie  techniczne.

Kopię mapy należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne", oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót odgazowujących kwaterę w pkt 1.3.

  - Kontrola jakości materiałów

Urządzenia oraz przewody służące do odgazowania bryły składowiska odpadów  powinny posiadać atesty fabryczne lub świadectwa jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR.

  - Kontrola i badania w trakcie robót

- zgodności z dokumentacją i przepisami

- poprawnego montażu

- kompletności wyposażenia

- poprawności oznaczenia

- braku widocznych uszkodzeń

- należytego stanu izolacji

  - Badania i pomiary pomontażowe.

Po zakończeniu robót należy wykonać próby szczelności rurociągów. Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach.

- OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne". Jednostką obmiaru jest:

- szt.     montażu  złączy  kablowych,  szaf sterowniczych  i tablic  rozdzielczych   na
podstawie projektów wykonawczych;

- m  ułożenia rurociągów na podstawie projektów wykonawczych.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -.Montażowych. Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót (jeżeli takie wystąpiły);

- dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie

wykonywania robót;

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

- protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych;

- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych;

- protokoły pomiarów i badań;

- świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów;

- dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".

9.2. Płatności.

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robót;

- wykonanie   robót  ziemnych   (wykop,   zasypka,   obsypka   piaskiem,   zagęszczenie
gruntu);

- przygotowanie podłoża, uchwytów itp.;

- montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów;

- zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na
miejsce wbudowania;

- wykonanie robót montażowych;

- wykonanie podłączenia urządzeń;

- zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania urządzeń;

- próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to
możliwe, sprawdzenie funkcjonalności układów;

- pierwsze uruchomienie urządzeń;

- wykonanie    niezbędnej    dokumentacji    powykonawczej,    protokołów    pomiarów,
odbiorów,

- prace porządkowe.

## PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-87/B-011070 – Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia..

Terminologia.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

DIN 4052 - Studnie prefabrykowane betonowe.

BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-87/H-74051/02 - Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego).

Odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  (SST)  E.03.00.00.

- Instalacje elektryczne,

Autor  specyfikacji: mgr  inż. Jan  Turowski

Gorzów Wlkp., kwiecień 2015 r

1. WSTĘP

  - Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)

są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  elektrycznych na  zadaniu pn.  „Rekultywacja kwatery 1 A  składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Długoszynie, gm. Sulęcin”.

1.2. Zakres  stosowania  SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.

1.3.Zakres  robót  objętych  SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla zadania „Rekultywacja kwatery 1 A  składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Długoszynie, gm. Sulęcin” zgodnie projektem wykonawczym części elektrycznej, obejmującymi opisy techniczne, obliczenia i rysunki.

Projekt obejmuje:

- Zasilenie projektowanej pochodni gazu w energię elektryczną

Zasilanie projektowanej pochodni wykonane zostanie z istniejącej na terenie Zakładu konsumentowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV z jednostką o mocy 250kVA.

Wg. zapewnień Inwestora obiekt posiada rezerwę mocy w wysokości ok. 120kW co wielokrotnie przewyższa zapotrzebowanie na moc projektowanego urządzenia.

Do zasilenia pochodni należy wykorzystać wolne pole odpływowe w przystacyjnej rozdzielni niskiego napięcia RGnn, wyposażone trójfazowy w rozłącznik izolacyjny o podstawach bezpiecznikowych 400A.

Zasilanie z istniejącej stacji wykonać kablem typu YKXS 4x10mm2 zabezpieczonym w stacji wkładkami WTN gG 25A. Równolegle z kablem układać bednarkę ocynkowaną o wymiarach 25x4mm. Szczegóły wykonania prac kablowych opisano w odrębnym punkcie.

W miejscu przewidzianej lokalizacji pochodni pozostawić zapas min. 2m kabla. Podłączenie kabla do panelu sterującego pochodni wykonane zostanie przez dostawcę/instalatorów urządzenia.

UWAGI KOŃCOWE

- Sieci elektryczne, nieujęte niniejszym opracowaniem pozostawić bez zmian.

- Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przywołanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary o próby zgodnie z PN-IEC60364-6-61 – ”Sprawdzenie odbiorcze”.

- Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami BHP.

- Wszystkie kolizje tras kablowych ustalić na budowie w trakcie realizacji.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych „Instalacje elektryczne”, projektem budowlanym oraz specyfikacją ST  Wymagania ogólne.

Linia kablowa – kabel wielożyłowy w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno – lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno – lub wielofazowych.

Trasa kablowa – pas terenu, na którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.

Osprzęt elektryczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania i zakończenia kabli.

Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.

Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.

Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym, przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami.

Kabel energetyczny niskiego napięcia układać ziemi na głębokości nie mniejszej niż 0,7 m. Kabel układać w ziemi w obsypce z piasku po 10 cm z każdej strony linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Następnie nakryć niebieską folią o szerokości 30 cm i grubości co najmniej 0,5 mm. Przy skrzyżowaniach z oznaczoną i ewentualnie nieoznaczoną siecią infrastrukturą podziemnej oraz przy przejściach przez jezdnię, kabel nn układać w rurach osłonowych przeznaczonych do układania w ziemi o średnicy Ø110mm (np. DVK) koloru niebieskiego. Przy przejściach przez jezdnie, rury osłonowe powinny wystawać z każdej strony przynajmniej po 0,5 m poza krawędź chodnika/jezdni. Kabel zaopatrzyć w opaski z opisem zawierającym przede wszystkim: typ kabla, przekrój, długość, oznaczenie trasy kabla, adres, rok ułożenia i wykonawcę.

W rejonie przejść kabla przez istniejące drogi, w miejscach wskazanych na planie E-1 kabel prowadzić w rurze ochronnej ułożonej metodą przecisku. Do przecisków zastosować odpowiednią rurę o średnicy Ø110mm (np. SRS) koloru niebieskiego.

W rejonie pochodni przewiduje się odtworzenie nawierzchni terenów zielonych.

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z przepisami BHP i PIP oraz normami: PN-E8 3/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze”. Miejsca wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami (Dz.U.Nr 53,55 z dnia 02.12.1961) poprzez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oświetlenie na czas nocy.

- Jako ochronę od porażeń zastosowano szybkie wyłączenie napięcia.

2. MATERIAŁY.

Materiały   do   wykonania   robót   instalacyjnych   należy   stosować   zgodnie   z projektami wykonawczymi, w skład których wchodzi opis techniczny i rysunki. Materiałami są:

1 Kabel typ YKXS 4x10; 0,6/1kV m 380

2 Bednarka ocynkowana 25x4mm m 360

3 Rura DVK Ø110 m 20

4 Rura SRS Ø110 m 14 1x przecisk

5 Folia kablowa szer. 30cm, kolor niebieski m 350

6 Piasek m³ 15,2

7 Opaska kablowa szt. 50

8 Wkładka WTN gG 25A szt. 3

9 Badania i pomiary kpl 1

Nawierzchnie

1 Odtworzenie zieleni mb 40

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta, w warunkach zapobiegających Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego i warunkami ogólnymi dotyczącymi materiałów podanymi w specyfikacji ST

Wykonawca powinien powiadomić kierownika budowy o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wyroby i materiały producentów krajowych lub zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności uprawniające do stosowania w Polsce.

Jeżeli projekt budowlany lub specyfikacja  przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomić kierownika budowy o swoim wyborze najszybciej jak to jest możliwe przed użyciem materiałów, albo w okresie ustalonym przez kierownika budowy.

W przypadku nie zaakceptowania materiałów ze wskazanego źródła, wykonawca powinien przedstawić do akceptacji kierownika budowy materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody kierownika budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały. wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.

Zaprojektowane materiały i osprzęt zostały wyspecyfikowane w projekcie budowlanym, poniżej podano dodatkowe wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń:

- kable elektroenergetyczne n/n : wielożyłowe z żyłami aluminiowymi( miedzianymi) o izolacji i powłoce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych należy stosować zgodnie z projektem budowlanym kable typu: Kabel typ YKXS 4x10; 0,6/1kV

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, do układania kabli w trudnych warunkach terenowych, zalecane do wykonywania przepychów i przewiertów, gładkościenne ze złaczką kielichową;  ZN-96/TP S-018,

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, karbowaną warstwą zewnętrzną i gładką warstwą wewnętrzną, zamknięta konstrukcja ścianki zapewniającą rurze bardzo wysoką sztywność obwodową, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyżowania z innymi sieciami, łączone złączkami zewnętrznymi; ZN-96/TP SA -016,

- rury osłonowe PVC typu DVK wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3,

- do zasypywania rowów kablowych może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,

- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na ułożonym w rowie kablu użyć piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113:1996,

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli – kalandrowa z uplastycznionego PVC, barwy niebieskiej, grubości min. 0,5mm, gat. I, szerokości dopasowanej do ilości kabli w wykopie, jednak nie mniejszej niż 200mm, wg BN-68/6353-03,

- trwałe oznaczniki trasy kabla tj. słupki betonowe i opaski kablowe,

- wazelina techniczna,

- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325,

2.1. Odbiór materiałów na budowie

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.

Dostarczane na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem: zgodności z projektem budowlanym oraz kompletności i zgodności z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonych przez kierownika budowy.

2.2. Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów na budowie należy tak zorganizować aby zapobiec ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych i fizykochemicznych. Należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Materiały takie jak: kable, przewody, osprzęt,  itp. należy przechowywać jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych, przewietrzonych i suchych.

Rury na przepusty kablowe należy składować w wiązkach w pozycji leżącej. Kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ułożone na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. Piasek należy składować w pryzmach na placu budowy. Przy składowaniu materiałów należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3.SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w specyfikacji : Warunki ogólne.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku materiałów, sprzętu itp. Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace należy wykonywać zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Przewiduje się użycie następującego sprzętu:

- żuraw samochodowy do 4t,

- spawarka transformatorowa,

- wiertnica na podwoziu samochodowym,

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa.

- elektronarzędzia ręczne;

- przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych;

- przyrządy do oprogramowania sterowników.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymany w dobrym stanie. Powinien być on zgodny z normami środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego użytkowania.

4.TRANSPORT

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogólne.

Wykonawca przystępujący do budowy linii energetycznej niskiego napięcia  powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochód skrzyniowy do 5t,

- samochód dostawczy do 0,9t

- przyczepa do przewożenia kabli do 4t,

- samochód samowyładowczy.

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały i urządzenia przed przemieszczeniami w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowisko montażu, bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków:

- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4 st. C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla,

- zaleca się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach,

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać,

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami,

- umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się przy pomocy żurawia,

- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.

Materiały przewidziane do wykonania robót elektrycznych mogą być przewożone krytymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwanie

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Podstawowe warunki wykonywania robót podano w Specyfikacji  Wymagania ogólne.

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne.

Budowa linii kablowych winna być realizowana w następującej kolejności:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych,

- roboty ziemne,

- ułożenie rur,

- ułożenie kabli i uziomów powierzchniowych,

- montaż osprzętu i podłączenie kabli, uziomów,

- próby montażowe,

- zasypanie rowów,

- odtworzenie nawierzchni.

5.1.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze:

- dostarczy na teren budowy niezbędne materiały, urządzenia i sprzęt;

- wykona pod nadzorem inspektora nadzoru robót budowlanych niezbędne otwory
(przewiercenia) w stropie dzielącym dolną i górną kondygnację (pod rozdzielnicami),
dla umożliwienia ułożenia przewodów zasilających, sterowniczych itp. pomiędzy
urządzeniami i rozdzielnicami.

    - Połączenia elektryczne przewodów.

- powierzchnie   stykających   się   elementów  torów  prądowych   oraz   przekładek  i
podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić;

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową
ogniową  lub   galwaniczną  należy   tylko   zmywać   odczynnikami   chemicznymi   i
szlifować pastą polerską;

- powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową;

- połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w
projekcie wykonawczym;

- śruby,  nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą
metaliczną (kadmowane);

- połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonywać za pomocą
spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed korozją, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą Denso;

- dla wykonania ewentualnych  połączeń  miedzianych  przewodów z aluminiowymi
stosować odpowiednie przekładki (np. AICO).

5.1.3.      Prace spawalnicze

- prace   spawalnicze   należy   prowadzić   tak,   aby   nie   zanieczyścić   elementów
izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu.

- prace spawalnicze  należy wykonywać w odległości  bezpiecznej  od  aparatów i
urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty.

    - Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu.

- wykonanie    rozdzielnic    należy    zlecić    specjalistycznej    firmie,    mającej    duże
doświadczenie w montażu oraz badaniach pomontażowych;

- montaż  urządzeń   rozdzielczych   przeprowadzić  należy  zgodnie  z odpowiednimi
instrukcjami montażu tych urządzeń;

- kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp;

- odgałęzienia   od  szyn  głównych   i   podłączenia  szyn  do  aparatów  nie  powinny
powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń;

- dla   podłączenia  szyn   i  kabli   należy  stosować  standardowe  śruby  z  gwintem
metrycznym i z łbem sześciokątnym;

- najmniejsze    dopuszczalne    odstępy   izolacyjne    należy   zachować   zgodnie   z
przepisami.

5.1.5. Układanie kabli zasilających urządzenia.

Kabel energetyczny niskiego napięcia układać ziemi na głębokości nie mniejszej niż 0,7 m. Kabel układać w ziemi w obsypce z piasku po 10 cm z każdej strony linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Następnie nakryć niebieską folią o szerokości 30 cm i grubości co najmniej 0,5 mm. Przy skrzyżowaniach z oznaczoną i ewentualnie nieoznaczoną siecią infrastrukturą podziemnej oraz przy przejściach przez jezdnię, kabel nn układać w rurach osłonowych przeznaczonych do układania w ziemi o średnicy Ø110mm (np. DVK) koloru niebieskiego. Przy przejściach przez jezdnie, rury osłonowe powinny wystawać z każdej strony przynajmniej po 0,5 m poza krawędź chodnika/jezdni. Kabel zaopatrzyć w opaski z opisem zawierającym przede wszystkim: typ kabla, przekrój, długość, oznaczenie trasy kabla, adres, rok ułożenia i wykonawcę.

W rejonie przejść kabla przez istniejące drogi, w miejscach wskazanych na planie E-1 kabel prowadzić w rurze ochronnej ułożonej metodą przecisku. Do przecisków zastosować odpowiednią rurę o średnicy Ø110mm (np. SRS) koloru niebieskiego.

W rejonie pochodni przewiduje się odtworzenie nawierzchni terenów zielonych.

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z przepisami BHP i PIP oraz normami: PN-E8 3/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze”. Miejsca wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami (Dz.U.Nr 53,55 z dnia 02.12.1961) poprzez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oświetlenie na czas nocy.

- Jako ochronę od porażeń zastosowano szybkie wyłączenie napięcia.

5.1.6. Badania pomontażowe.

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. badań pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych pomiarów poszczególnych obwodów, instalacji, i urządzeń.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogólne.

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania kierownikowi budowy zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z projektem budowlanym oraz wymaganiami Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogólne. Przed przystąpieniem do badania wykonawca powinien powiadomić kierownika budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji kierownika budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie kierownika budowy o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez kierownika budowy i użytkownika.

  - Kontrola jakości materiałów

Urządzenia elektryczne zainstalowane w rozdzielnicach i poza nimi oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiadać atesty fabryczne lub świadectwa jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR.

  - Kontrola i badania w trakcie robót

- zgodności z dokumentacją i przepisami

- poprawnego montażu

- kompletności wyposażenia

- poprawności oznaczenia

- braku widocznych uszkodzeń

- należytego stanu izolacji

- skuteczności ochrony od porażeń

  - Badania i pomiary pomontażowe.

Sprawdzenie i odbiór powinny być wykonane zgodnie z normą N SEP-E-004.

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegać:

- głębokość zakopania kabli,

- grubość podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odległość folii ochronnej od kabla,

- stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi,

- ułożenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych nie więcej niż 10 %.

- Sprawdzenie ciągłości żył

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu przyrządów napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.

- Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 wartości dopuszczalnej wartości izolacji kabli wykonanych wg PN -93/E-90401.

- Próba napięciowa izolacji

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:

- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-93/E-90401.

- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 mikroamperów i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach od długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 mikroamperów.

Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne". Jednostką obmiaru jest:

- szt.     montażu  złączy  kablowych,  szaf sterowniczych  i tablic  rozdzielczych   na
podstawie projektów wykonawczych;

- m  ułożenia kabli,  kabli fabrycznych urządzeń itp. płaskownika
FeZn, rur ochronnych, korytek kablowych na podstawie projektów wykonawczych.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -.Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót (jeżeli takie wystąpiły);

- dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie

wykonywania robót;

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

- protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych;

- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych;

- protokoły pomiarów i badań;

- świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów;

- dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiory robót przewidzianych do zakrycia:

- stan rowu kablowego,

- ułożenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem ( pozostawienie wymaganych zapasów kabla),

- wykonanie osłon na kablach,

- wykonanie uziemienia przed zasypaniem,

8.2. Zasady odbioru końcowego robót

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez inwestora z udziałem kierownika budowy, po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z projektem budowlanym, uzgodnieniami z kierownikiem budowy oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty:

- aktualną dokumentację powykonawczą,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokoły z dokonanych pomiarów,

- protokół odbioru robót.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".

9.2. Płatności.

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robót;

- wykonanie   robót  ziemnych   (wykop,   zasypka,   obsypka   piaskiem,   zagęszczenie
gruntu);

- przygotowanie podłoża, uchwytów itp.;

- montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów;

- zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na
miejsce wbudowania;

- wykonanie robót montażowych;

- wykonanie podłączenia urządzeń;

- zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych;

- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót;

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych
protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami miedzy innymi;

pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego ;~      -         pomiary elektryczne obwodu

pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej         
pomiary impedancji pętli zwarciowej

pomiary kabli energetycznych pomiary natężenia oświetlenia

- zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania urządzeń;

- próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to
możliwe, sprawdzenie funkcjonalności układów;

- pierwsze uruchomienie urządzeń;

- wykonanie    niezbędnej    dokumentacji    powykonawczej,    protokołów    pomiarów,
odbiorów,

- prace porządkowe

Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą inwestora – wykonawca robót, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczają wbijane w grunt paliki drewniane lub pręty metalowe. Należy jednocześnie prowadzić trasę kablową w taki sposób, aby zachować odpowiednie odległości od innych elementów znajdujących się w ziemi, w okolicy trasy np.

minimum 50 cm od fundamentów budynków i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosnących drzew, itp. Szczegółowe wartości odległości kabli od innych elementów znajdujących się w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

2. Roboty ziemne: ze względu na podobieństwo do wykopów wykonywanych przy robotach liniowy dla instalacji sanitarnych należy przyjąć zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.: „Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I IV”.

3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robót prowadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu dużej ostrożności, należy dokonać przekopów próbnych na głębokość większą od projektowanego dna wykopu i o długości około 2 m przez linię trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne

obostrzenia dotyczą wykopów prowadzonych przy istniejących budynkach i budowlach.

Szerokość rowu kablowego zależy od liczby i rodzaju kabli układanych równolegle, jednak nie powinna być mniejsza od: 30 cm dla głębokości do 60 cm i 40 (50) cm w pozostałych przypadkach.

Głębokość minimalna układania, mierzona w osi kabla, zależy od rodzaju, przeznaczenia oraz napięcia znamionowego kabla (ze względu na warstwę podsypki piaskowej oraz średnicę kabla wykop jest kilkanaściecentymetrów głębszy):

– 50 cm dla kabli układanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oświetlenia, związanego z ruchem drogowym,

– 70 cm dla pozostałych rodzajów i przeznaczeń kabli o napięciu do 1 kV,

– 80 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych poza terenami rolniczymi,

– 90 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych na terenach rolniczych,

– 100 cm dla kabli o napięciu powyżej 15 kV.

Ręczne wykopy należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wg zaleceń jak w ST „Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne” kod CPV 45111200.

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi należy prowadzić w osłonach otaczających (rury ochronne lub bloki kablowe), układanych w wykopach. W niektórych przypadkach można dokonać ułożenia osłon bez konieczności rozbiórki drogi, toru lub ulicy, stosując technologię podkopów i przecisków. Podkopy wykonuje się specjalnymi łopatami, które posiadają zmniejszoną powierzchnię roboczą oraz wydłużone trzonki, w celu ułatwienia kopania. Przeciski wykonuje się specjalnie do tego celu przystosowanymi urządzeniami.

5. Układanie kabli w rowach i wykopach:

– Kabel należy ułożyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm –dopuszcza się pominięcie podsypki dla gruntów piaszczystych. Linia układanego kabla powinna być falista, aby ilość ułożonego kabla była

większa o 1-3% od długości wykopu. Zasadą jest układanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odległość minimalna od kabli sąsiednich zależy od napięcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyżej 1 kV. Dla kabli układanych na terenie zakładu przemysłowego dopuszcza się warstwowe układanie kabli, z zachowaniem odległości 15 cm pomiędzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie

przegrodami np. z cegieł lub bloczków betonowych. Dla ułatwienia lub umożliwienia robót naprawczych należy przewidzieć układanie kabli z zapasem, przy każdym elemencie, gdzie następuje połączenie lub podłączenie kabla (mufy, złącza kablowego, stacji transformatorowej itp.),

– Stosuje się dwa sposoby układania kabli:

– ręczny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rękach,

b) przesuwanie kabla na rolkach

– mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdującego się na bębnie, wożonym przez pojazd (traktor z przyczepą lub skrzyniowy samochód ciężarowy o napędzie terenowym, stojaki do bębnów),

b) przy pomocy rolek napędzanych (skrzyniowy samochód ciężarowy, wyposażony w ciągarkę i żurawik, zespół rolek i zasilanie ich napędów poprzez agregat prądotwórczy lub zestaw kabli przenośnych, stojaki do bębnów),

c) przy pomocy ciągarki (tzw. uciąg czołowy) – podobny zestaw jak dla układania przy pomocy rolek napędzanych, dodatkowo komplet uchwytów na żyły i pończoch stalowych. W celu uniknięcia uszkodzeń kabla wciągarka musi być wyposażona w ogranicznik siły ciągnięcia, jej wartość dopuszczalną wyznacza się w zależności od całkowitego przekroju kabla.

– Zasypanie następną warstwą piaskową grubości min. 10 cm i ubicie warstwy, a następnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubości do 15 cm (większość inwestorów wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),

– Ułożenie folii oznaczeniowej o grubości powyżej 0,5 mm i o szerokości powyżej 20 cm, przykrywającej przysypany warstwą piasku kabel. Kolory folii używanych do oznaczeń wskazują napięcie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyżej 1 kV.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60050(604):1999 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej Eksploatacja.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.

PN-IEC 60466:2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV do 38 kV włącznie.

PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie – Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne.

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV.

PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie.

PN-IEC 742+A1:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa. Wymagania.

PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badań. Pomiar intensywności wyładowań niezupełnych przy napięciu przemiennym.

PN-86/E-06041 Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i większej. Wyposażenie podstawowe.

PN-EN 60076-1:2001/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogólne.

PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Część 8: Przewodnik stosowania.

PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obciążenia transformatorów olejowych.

PN-EN 60726:2003 (U) Transformatory suche. PN-69/E-04070 Transformatory. Metody badań.

PN-81/E-04070.00 Transformatory. Metody badań. Postanowienia ogólne, oględziny.

PN-81/E-04070.01 Transformatory. Metody badań. Badanie oleju.

PN-81/E-04070.01/Az1:2001 Transformatory. Metody badań. Badanie oleju (Zmiana Az1).

PN-EN 61558-1:2000 Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. Ogólne wymagania i badania.

PN-EN 61558-1:2006 (U) Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających, dławików i urządzeń podobnych – Część 1: Ogólne wymagania i badania.

PN-EN 61558-2-6:2000

Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów bezpieczeństwa do ogólnego stosowania.

PN-EN 61558-2-23:2003 Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. Część 2- 23: Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów stosowanych na placach budów.

PN-EN 62041:2005 (U) Transformatory mocy, jednostki zasilające, dławiki i podobne urządzenia. Wymagania EMC.

PN-HD 605 S1:2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań (Zmiana A3).

PN-HD 621 S1:2003 (U) Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej przesycone